## Slide 1: Heizung
Nutzungshinweise:
Die Folien sollen Ihnen als Arbeitserleichterung dienen.
Sie können die Präsentation als Ganzes verwenden, aber auch gerne nur einzelne Folien oder Inhalte herausgreifen.
Machen Sie die Vorlage zu Ihrem eigenen Vortrag, indem Sie beispielsweise
  Animationen einfügen
  und – regionale – Beispiele ergänzen.
Bitte beachten Sie die wenigen Notizen unterhalb der Folien. Sie geben an entscheidenden Stellen wichtige Hinweise.

## Slide 2: Heizkreislauf Wie funktioniert das Heizsystem?
Komponenten
Wärmeerzeuger z.B. Kessel, Wärmepumpen oder Übergabestation (Fernwärme)
Leitungssystem zur Wärmeverteilung
Heizkörper oder Flächenheizung zur Wärmeübergabe

## Slide 3: Niedrige Vorlauftemperaturen Sinnvoll für alle Heizungen
Steigern die Effizienz
  Wärmepumpe: geringerer Stromverbrauch
  Heizkessel: verbesserter Nutzungsgrad
  Reduzieren den Energieverbrauch
  Weniger Verluste im System über Speicher und Rohrleitungen
Verlängern die Lebensdauer der Heizung
  Geringere thermische Materialbelastung kann Langlebigkeit erhöhen
Machen fit für erneuerbare Energien
  Voraussetzung für einen effizienten Betrieb
Je besser gedämmt, desto niedriger die Vorlauftemperatur.

## Slide 4: Wärmenetze vs. Einzellösung
Wärmenetze der Zukunft
Mögliche Wärmequellen für Heizzentrale
Abwärme
Großwärme- pumpen
BHKW / Heizkessel (immer mehr: Biogas und Wasserstoff, immer weniger: Erdgas und Öl)
Solarthermie
Holzhackschnitzel
Tiefengeothermie
Einzellösungen
Wärmepumpe
  Luft
  Erdreich
  Wasser
Biomasse
Hybridheizung

## Slide 5: Kommunale Wärmeplanung Möglichkeiten in Abhängigkeit der ausgewiesenen Gebiete
Quelle: Stadt Freiburg
Platzhalter für eine Darstellung Ihrer Wärme-planung mit Ausweisung der Wärmenetzgebiete
Wärmenetz vorh.*
* Netzbetreiber müssen für die schrittweise Umrüstung auf erneuerbare Energien sorgen
Anschluss möglich
In Ausnahmefällen: hauseigene Lösung
Wärmenetz,
geplante Erweiterung
Zukünftig anschließen (2027 und 2030), ggf. eine Zwischenlösung nötig
In Ausnahmefällen: hauseigene Lösung
Wärmenetz-Eignungsgebiet
Potential für Wärmenetz, Entstehung ungewiss, ggf. zukünftiger Anschluss
Alternativ: hauseigene Lösung
Kein Wärmenetz
Hauseigene Lösung (bspw. Wärmepumpe oder Biomasse)
Kein Wasserstoffnetz geplant

## Slide 6: Wärmepumpe im Überblick
Entnehmen ihrer Umgebung Wärme und bringen sie mit Hilfe von Strom auf ein höheres Temperaturniveau.
Luft- (Wasser-) Wärmepumpe
Wärmequelle (Außenluft)
Übergabemedium (Heizungswasser)
 Wird nicht immer mit angegeben
Wird nur von Luft-Wärmepumpen gesprochen, sind meist Luft-Wasser-Wärmepumpen gemeint und nicht Luft-Luft-Wärmepumpen (=Klimageräte).

## Slide 7: Marktanteile 2026 Wärmepumpen in Deutschland
Chart: 
| Luft-Wasser & Luft-Luft-Wärmepumpen | Erdwärme-/Sole-Wärmepumpen | Sonstige Wärmepumpen inkl. Grundwasser
Marktanteile | 0.95 | 0.04 | 0.01
Quelle: BWP/BDH-Absatzstatistik für 2026

## Slide 8: Wärmequellen für Wärmepumpen
Luft-Luft- Wärmepumpe
Luft-Wasser- Wärmepumpe
Wasser-Wasser- Wärmepumpe
Sole-Wasser-Wärmepumpen
Luft
Luft über Innengeräte
Grundwasser
Erdreich über
Erdsonden
Wasser in Heizkörper / Flächenheizung
Erdkollektoren
Wärmeübergabe im Haus

## Slide 9: Wärmequelle: Luft
Luft-Luft- Wärmepumpe
Luft-Wasser- Wärmepumpe
Günstig(er) in der Anschaffung
im Winter bei kalten Außen-temperaturen weniger effizient
Aufstellort für Außengerät(e) erforderlich
Luft über Innengeräte
Wasser in Heizkörper / Flächenheizung
Wärmeübergabe im Haus:

## Slide 10: Wärmequellen: Wasser und Erdreich
Wasser-Wasser- Wärmepumpe
Sole-Wasser-Wärmepumpen
Teuer in der Anschaffung
Effizienter als Wärmequelle Luft
Grundwasser-eingriffe sind sensibel für Umwelt
Funktionsgefährdung durch absinkendes Grundwasser
Grundwasser
Wärmequelle
Erdsonden
Erdkollektoren
Erdreich über

## Slide 11: Verbreitung von Wärmepumpen in Europa Vorhandene Wärmepumpen pro 1.000 Haushalt im Jahr 2025
Chart: 
| Großbritannien | Slovakei | Polen | Deutschland | Irland | Tschechien | Ungarn | Portugal | Niederlande | Spanien | Schweiz | Österreich | Litauen | Italien | Belgien | Frankreich | Dänemark | Estland | Schweden | Finnland | Norwegen
Anzahl | 23 | 43 | 53 | 62 | 82 | 86 | 93 | 95 | 95 | 98 | 130 | 134 | 143 | 182 | 195 | 217 | 231 | 362 | 506 | 543 | 651
Zubau 2025 immer noch zu gering
Wärmepumpen-Betrieb auch in kalten Regionen effizient möglich.

## Slide 12: Wärmepumpe im Detail Funktionsweise und Maß für Effizienz
JAZ = Jahresarbeitszahl
Maß für Effizienz: beschreibt das Verhältnis der nutzbaren Wärmemenge zur eingesetzten Strommenge
Bedeutet, dass in einem Jahr im Durch-schnitt aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme gewonnen werden
1 kWh
Strom
Wärme
3-4 kWh

## Slide 13: Wärmepumpe im Detail Wärmeübergabe
Wärmepumpe kann betrieben werden mit
  (Bestands-)Heizkörpern
  Flächenheizungen (effizienter)
Wärmenutzung
  Warmwasser (Legionellengefahr bei geringeren Temperaturen)
  Heizkörper
  Flächenheizungen (Decken-, Wand- und Fußbodenheizungen)
Wärmepumpe kann im Sommer auch temperieren
  Kühlleistung abhängig von Art der Wärmeübergabe (Luft oder Wasser)
  Meist nur bei Flächenheizung sinnvoll, Raumtemperatur kann um bis zu 3 ̊C gesenkt werden

## Slide 14: Wärmepumpe im Detail Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb
Niedrige Vorlauftemperatur
  Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter der Betrieb der Wärmepumpe
  Vorlauftemperatur sollte unter 55 ̊C liegen, je niedriger desto besser
Hydraulischer Abgleich
  Sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung
  Voraussetzung für Förderung
  Auch Einrohrheizungen können abgeglichen und optimiert werden
Vorlauftemperatur des Heizkessels absenken
55 °C (in der Frostperiode) oder 45 °C (Außentemperaturen um null Grad)
Thermostate an den Heizkörpern auf 20 °C drehen (Stufe 3 von 5)
Werden alle Räume ausreichend warm, ist das Gebäude fit für eine Wärmepumpe
Wenn nicht, sind Optimierungsmaßnahmen oder energetische Sanierungen notwendig
Selbsttest – bereit für die Wärmepumpe?

## Slide 15: Wärmepumpe im Detail Sicherheit für kalte Tage ohne Fossile
Übergabe optimieren
  Einzelne Heizkörper tauschen
Spitzenlast bei Bedarf abdeckbar mit
  Einzelöfen in Wohnräumen an kalten Tagen (auch ohne Wassertasche*)
  In Einzelfällen: Stromdirektheizungen für einzelne Räume
Spitzenlast = kurzfristig hohe Leistung an besonders kalten Tagen
Warmwasser richtig planen
  Zirkulationsleitungen und Speicher haben hohe Verluste
  Wenn möglich vermeiden und
  Warmwasser getrennt von der Wärmepumpe erzeugen
  Wärmepumpen weniger effizient bei hohen Wassertemperaturen
  Temperatur des Warmwassers reduzieren
  Durch dezentrale Warmwasserbereitung (Frischwasserstation, Durchlauferhitzern, Brauchwasserwärmepumpen oder Boilern)

## Slide 16: Notwendigkeit Flächenheizung?
Jährliche Effizienz im Heizmodus (JAZ)
Quelle: Fraunhofer ISE, Untersuchungszeitraum: 2014-2019
Effizienter Wärmepumpenbetrieb auch mit Heizkörpern oder gemischten Übergabesystemen möglich
Flächenheizung ermöglicht Betrieb mit niedrigerer Vorlauftemperatur  erhöht die Effizienz
Bei einer Vorlauftemperatur von max. 55 ̊C ist ein effizienter Wärmepumpenbetrieb möglich
Heizkörper
Gemischt
Fußbodenheizung

## Slide 17: Luft-Luft-Wärmepumpen = Klimagerät Heizen und Kühlen möglich
Außengerät
an Fassade
auf Dach
am Balkon
evtl. im unbeheizten Dachraum
als Ergänzung zur aktuellen Heizung möglich
als alleiniges Heizsystem: energetischer Mindeststandard nötig
vor allem geeignet als Ersatz für Etagenheizungen in Mehrfamilienhäusern
bei größeren Wohnflächen können mehrere Außengeräte nötig sein (ein Außengerät versorgt bis zu drei Innengeräte)
Warmwasserbereitung muss separat gelöst werden
Funktionsweise
Raumluft wird umgewälzt und dabei erwärmt (keine Wohnraumlüftung)
Heizkörper werden nicht mehr benötigt
Inneneinheiten benötigen elektr. Anschluss und sind über dünne Kältemittelleitungen verbunden

## Slide 18: +
Hybridheizungen mit Wärmepumpe
Hybrid = Kombination aus zwei Heizsystemen
Wärmepumpe als Grundlast erzeugt bis zu 90 Prozent der Wärme
Gaskessel oder Pelletheizung für Spitzenlast ergänzt oder ersetzt Wärmepumpenbetrieb an kalten Tagen
Einsatzmöglichkeiten
Wärmepumpe als Ergänzung: vor allem, wenn die Gasheizung noch nicht alt ist
Gebäude noch nicht fit für erneuerbare Energien: sinnvoll während schrittweiser Sanierung, insb., wenn Heizungstausch frühzeitig nötig ist (bspw. bei Havarie). Nach Sanierung kann auf fossilen Anteil verzichtet werden.
Frühzeitige Nutzung von Erneuerbaren möglich (bei schrittweiser Sanierung)
Höhere Vorlauftemperaturen möglich
Geeignet für Denkmäler
–
Höhere Wartungskosten
Mehr Platzbedarf
Fehleranfälligeres System

## Slide 19: Welche Heizung passt zu meinem Haus? Entscheidungshilfe in Abhängigkeit vom Gebäude-Baujahr
Heizungsart
Anschluss an ein Wärmenetz regionale Netzverfügbarkeit prüfen
Biomasseheizung** Lagerraum nötig, Verfügbarkeit und Preisentwicklung unklar
Wärmepumpe
Heizkörper
Flächenheizung
Stromdirektheizung teurer Betrieb durch geringe Effizienz
Öl- & Gaskessel teurer Betrieb, strenge Gesetzesvorschriften***, Verfügbarkeit u. Preisentwicklung erneuerbaren Energien unklar
Gebäudebaujahr*
vor 1978
1978 - 1995
ab 1995
✓
✓
✓ sinnvollere Alternativen
! umfangreich sanieren o. ggf. Hybridheizung
! teilweise Sanieren o. ggf. Hybridheizung
✓ ggf. Heizkörpertausch nötig
✓ sanieren sinnvoll
✓
✓
X
X
* Dämmstandard gemäß Gebäudebaujahr; umgesetzte Sanierungsmaßnahmen verbessern die Bewertung ** Umfasst Pellet-, Hackschnitzel- und Scheitholzkessel. Holz als Brennstoff nicht sinnvoll in Gebäuden mit gutem Dämmstandard *** Gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) und Erneuerbaren-Wärme-Gesetz BW (EWärmeG)

## Slide 20: PACKEN WIR’S AN!