## Slide 1: Photovoltaik
Nutzungshinweise:
Die Folien sollen Ihnen als Arbeitserleichterung dienen.
Sie können die Präsentation als Ganzes verwenden, aber auch gerne nur einzelne Folien oder Inhalte herausgreifen.
Machen Sie die Vorlage zu Ihrem eigenen Vortrag, indem Sie beispielsweise
  Animationen einfügen
  und – regionale – Beispiele ergänzen.
Bitte beachten Sie die wenigen Notizen unterhalb der Folien. Sie geben an entscheidenden Stellen wichtige Hinweise.

## Slide 2: Komponenten einer Photovoltaik-Anlage
Typisches Photovoltaik-Modul:
Maße: ca. 1,70 m x 1,00 m
Leistung: ca. 380 – 400 Wp* ≙ 220 – 240 Wp/m²
jährlicher Ertrag pro kWp: ca. 1.000 kWh**

## Slide 3: Nutzungsmöglichkeiten für den PV-Strom
Den Strom selbst zu nutzen, ist besonders sinnvoll.
Nutzerverhalten anpassen (v.a. ohne Stromspeicher) „Strom verbrauchen, wenn die Sonne scheint“
Betrieb einer Wärmepumpe, Ladestation für E-Auto (Wallbox) usw.  Steigerung der Eigenverbrauchsquote und Autarkie*

## Slide 4: Wirtschaftlichkeit Aktuelle Vergütungsformen bis Ende 2026
Volleinspeisung = vollständige Einspeisung ins Netz
Vergütung**: bis 10 kWp: 12,22 Ct / kWh 10 bis 40 kWp: 10,24 Ct / kWh
Überschusseinspeisung = Eigenverbrauch + Teileinspeisung
Vergütung**: bis 10 kWp: 7,70 Ct / kWh 10 bis 40 kWp: 6,66 Ct / kWh
* aktuell verpflichtend für PV-Anlagen ≥ 100 kWp. ** Stand August 2026; garantiert vom Stromnetzbetreiber für 20 Jahre ab Inbetriebnahme; Vergütungshöhe abhängig von PV-Leistung und Zeitpunkt der Inbetriebnahme (Vergütungen sinken halbjährig um 1 % zum 01. Februar / August. *** Marktprämie wird bei geförderter Direktvermarktung von Netzbetreiber ausbezahlt; entspricht Differenz zur EEG-Einspeisevergütung; entfällt bei ungeförderter Direktvermarktung.
Aktuelle Vergütungsformen
Direktvermarktung* = Verkauf an Strombörse
Vergütung: Börsenstrompreis + Marktprämie*** abzüglich Direktvermarktungsgebühr

## Slide 5: Wirtschaftlichkeit Vergütungsformen ab 2027
* gilt zunächst für PV-Anlagen < 50 kWp; ab 2028 für PV-Anlagen < 25 kWp und von 2029 bis 2030 für PV-Anlagen < 7 kWp. PV-Anlagen ≥ 50 kWp unterliegen ab 2027 der geförderten Direktvermarktung. ** Übergangszahlung reduziert sich analog zum aktuellen Degressionsverfahren halbjährig um 1 Prozent. *** Direktvermarktungsbonus gilt nur für PV-Anlagen < 25 kWp. **** unterliegt im Tagesverlauf starken Schwankungen.
Monate 1 – 36 (3 Jahre)
Übergangszahlung: 5,2 ct/kWh (reduziert sich ab August 2027 halbjährig aufgrund Degression**)
Monate 37 – 84 (4 Jahre)***
Wechsel in Direktvermarktung: Markterlöse plus 1,5 ct/kWh Direktvermarktungsbonus
Ab 8. Jahr (unbefristet)
Ungeförderte Direktvermarktung
= Markterlöse aus Direktvermarktung****
Geplante Übergangsregeln für Inbetriebnahmen ab 01.01.2027*
Volleinspeisung: bis 10 kWp: 12,22 Ct / kWh 10 bis 40 kWp: 10,24 Ct / kWh
Überschusseinspeisung: bis 10 kWp: 7,70 Ct / kWh 10 bis 40 kWp: 6,66 Ct / kWh
Aktuelle Vergütungsformen
Direktvermarktung*: Börsenstrompreis + Marktprämie abzüglich Direktvermarktungsgebühr

## Slide 6: Beispielhafte Eigenverbrauchsquote Einspeisen vs. selbst nutzen
Einfamilienhaus mit einer Photovoltaikanlage mit z.B. 8 kWp Leistung und 5 kWh Speicher
Chart: 
| Erzeugter PV-Strom
Datenreihe 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20
Datenreihe 2 | 0 | 80 | 15 | 15 | 15
Datenreihe 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
Datenreihe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
 | 0 | 0 | 65 | 35 | 25
100 %
Erzeugter PV-Strom
80 %
20 %
20 % Haushalt
65 %
35 %
20 % Haushalt +15 % Speicher
35 %
65 %
20 % Haushalt
+15 % Speicher
+30 % Wärme-pumpe
25 %
75 %
20 % Haushalt
+15 % Speicher
+30 % Wärme- pumpe
+10 % E-Auto
Netzeinspeisung
Selbstgenutzter Strom
Alle Werte sind exemplarisch aber als realistische Größenordnung zu verstehen und können im Einzelfall – u.a. je nach Verbrauch und Nutzerverhalten – erheblich abweichen.

## Slide 7: Ertrag bei unterschiedlicher Ausrichtung
Ausrichtung der Photovoltaikanlage
Süd: höchster Stromertrag
Ost-West: Stromerzeugung, wenn Bedarf am höchsten
Neigungswinkel
optimal: 30 – 35 °(höchster Ertrag)
minimal: 10 – 15 °(Selbstreinigungseffekt)
Verschattung
in Vorplanung berücksichtigen
ggf. Zusatzkomponenten einplanen*
Verschmutzung
regelmäßige Reinigung der Module sinnvoll

## Slide 8: Photovoltaik-Anlage mit Wärmepumpe
Beispiel aus der Praxis:
Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten (saniert zum Effizienzhaus 55)
PV-Anlage mit 10 kWp Leistung
Wärmepumpe 20 kW Leistung
Eigenverbrauchsquote steigt durch die Wärmepumpe wird mehr produzierter PV-Strom selbst genutzt
Chart: 
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Stromerzeugung | 550 | 550 | 850 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 900 | 600 | 450 | 350
Stromverbrauch | 1800 | 1430 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1150 | 1550 | 1800
kWh
Photovoltaik-Ertrag reicht nicht für Wärmepumpenbetrieb im Winter

## Slide 9: Ersteinschätzung Energieatlas BW – Solarkataster
zeigt Solarpotenzial von Dachflächen
liefert hilfreiche Zusatzinformationen z.B. Dachfläche, -ausrichtung, -neigung, etc.
ermöglicht überschlägige Wirtschaftlichkeitsberechnung mit umfangreichen Eingabemöglichkeiten
www.energieatlas-bw.de

## Slide 10: Informationen für Mehrfamilienhäuser Kostenfreier Leitfaden
Beinhaltet:
Vorstellung aller Betriebskonzepte
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Projektumsetzung
Glossar mit Begriffserklärungen, Musterdokumenten und weiteren Informationen
energieagentur-regio-freiburg.eu/pv-mehrparteienhaus

## Slide 11: PACKEN WIR’S AN!