## Slide 1: Foliensammlung Wärmewochen BW 2025

## Slide 2: Warum lohnt sich eine Sanierung?
Kosteneinsparungen
  reduzierte Wärmeverluste
  geringerer Brennstoff- / Stromeinsatz
  reduziert CO2-Emissionen
mehr Wohnkomfort durch verbesserten Wärme- und Schallschutz
Wertsteigerung der Immobilie
leichtere Einbindung und effizienterer Betrieb klimafreundlicher Wärmeerzeuger
positive Umweltwirkung und damit Beitrag um Klimaschutzziele von Baden-Württemberg, Deutschland und Europa zu erreichen
langfristig verringerter bürokratischer Aufwand, gesetzliche Nachweispflichten zu Fossilen entfallen

## Slide 3: Entwicklung des CO2-Preises CO2-Nettopreis in € pro Tonne
Gilt nur für Öl und Gas. Pellets, Biomasse und Strom sind nicht betroffen.
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | 2027
Datenreihe 1 | 25 | 30 | 30 | 45 | 55 | 65 | 75
Spalte1 | 20
* festgelegter Höchstpreis für Emissionszertifikate
EU-weiter Zertifikathandel mit unbekannten Kosten (EU-ETS II)
?

## Slide 4: Szenario CO2-Bepreisung für Öl und Gas
Über 20 Jahre aufsummierte, beispielhafte CO2-Kosten für eine fossile Heizung.
Grafik links: Quelle für Hochrechnung: „Projektionsbericht 2021 für Deutschland“, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz Grafik rechts: Basis: unsanierter Altbau (2 Wohneinheiten) mit 30.000 kWh Wärmebedarf/Jahr, sanierter Altbau mit 7.500 kWh Wärmebedarf/Jahr

## Slide 5: CO2-Kostenaufteilung: Vermieter / Mieter Soll Entlastung schaffen für Mieter und Sanierungsanreize für Vermieter
Verteilung in Prozent
CO2-Emissionen der Wohneinheit pro Jahr
Chart: 
| <12 kg/m² | 12-<17 kg/m² | 17-<22 kg/m² | 22-<27 kg/m² | 27-<32 kg/m² | 32-<37 kg/m² | 37-<42 kg/m² | 42-<47 kg/m² | 47-<52 kg/m² | >=52 kg/m²
Mieter | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 5
Vermieter | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95
Je schlechter der energetische Gebäudestandard desto höher die finanzielle Belastung für den Vermieter.
Relevanz abhängig von der Entwicklung des CO2-Preises. Derzeit noch gering.

## Slide 6: Wie heizen wir in Zukunft?
Chart: 
| Kategorie 1 | Kategorie 2
Fossil | 80 | 0
EE | 20 | 0
Wärmepumpen | 0 | 43
Hybridheizungen | 0 | 0
Biomasse | 3
SynFuels | 4
Einsparungen | 35
bisher
In Zukunft
Erneuerbare Energien
Fossile Heizungen
Energieeinsparungen
durch Effizienzgewinn*
SynFuels
Größenordnung 0-5%
Hybridheizungen
Biomasse
Wärmepumpen
Wärmenetze
Abwärme/Fernwärme usw.
Verfügbarkeit und Kosten erneuerbarer Gase wie Biomethan, Bioöl o. grünem bzw. blauem Wasserstoff sind völlig unklar.
„Die beste Energie ist die, die wir nicht brauchen.“
Die Angaben sind als Größenordnungen zu verstehen. Tatsächliche Entwicklungen sind abhängig von Zeithorizont, verschiedenen (gesetzlichen wie technischen) Rahmenbedingungen und je nach Definition. * Senkung des Energiebedarfs von Gebäuden durch energetische Sanierungen sowie effizientere Anlagentechnik
!

## Slide 7: Fit für erneuerbare Energien? Wichtigster Faktor: niedrige Vorlauftemperaturen
Je nach Gebäude kommen unterschiedliche Maßnahmen in Frage, um EE-fit zu werden.
Drei Beispiele:
Kellerdecke & Dach dämmen, PV installieren
oder
Fassade dämmen & Fenster erneuern
oder
Kellerdecke dämmen & Fenster erneuern
Schlechteste Heizkörper austauschen und hydraulischen Abgleich nach Verfahren B durchführen.
Öl- und Gasheizung durch Wärmepumpe ersetzen oder Anschluss an ein Wärmenetz

## Slide 8: Effizienz

## Slide 9: Wo geht die Wärme verloren? Größenordnung der Verluste
Anteile am gesamten Wärmeverlust in Prozent
Gebäudehülle Je schlechter das Gebäude gedämmt ist, desto höher sind die Verluste über die Gebäudehülle
Lüftung Beim Lüften über die Fenster und in Teilen auch bei Lüftungsanlagen geht Wärme verloren
Heizung Die eingekaufte Energie kann nicht eins zu eins in Wärme umgewandelt werden  in der Heizung selbst sowie über die Leitungen geht Wärme verloren

## Slide 10: Thermische Gebäudehülle Wo wird geheizt und wo nicht?
Welche Räume werden beheizt? Räume können auch ohne Heizkörper oder Fußbodenheizung beheizt werden, bspw. Flure oder Abstellräume, indirekt über andere Räume
Grenzen beheizte Räume an die Außenluft oder an unbeheizte Räume geht über das trennende Bauteil Wärme verloren
Im Keller gibt es häufig Mischformen Abstellräume bleiben kalt, wobei Hobby-raum oder Treppenhaus beheizt werden
Thermische Gebäudehülle

## Slide 11: Vorteile eines gedämmten Hauses
4
2
1
3
Welche Vorteile hat es die thermische Gebäudehülle zu dämmen?
geringere Heizkosten
höherer Komfort
weniger Zugerscheinungen durch verbesserte Luftdichtheit
fit für erneuerbare Energien
Wertsteigerung des Gebäudes
Maßnahmen werden gefördert
Dämmung von
Dach: reduziert auch Überhitzung im Sommer
Fassade: erhöht den Komfort
Fenster: weniger Zugluft
Kellerdecke: nie wieder kalte Füße

## Slide 12: Dämmwirkung
U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient
Gibt Auskunft über den Wärmeverlust:
je besser die Dämmwirkung, desto kleiner der U-Wert und desto weniger Wärme geht verloren
wird in W/m²K angegeben (Watt pro Quadratmeter & Kelvin)
Beispiel Außenwand
Ungedämmt:
U-Wert: 1,00 – 1,50 W/m²K
Gedämmt:
+ 20 cm Mineralwolle (WLS 035)
U-Wert: 0,14 – 0,15 W/m²K

## Slide 13: Dämmstoffe im Vergleich
* Unterschiedliche Dämmstärke bei gleicher Dämmwirkung, U-Wert von ≤ 0,20 W/m2K

## Slide 14: Dach oder oberste Geschossdecke
Oberste Geschossdecke
Möglich bei unbeheiztem Dachraum
Entscheidung hängt von
der Größe des Dachraums
dem Zustand des Daches
und der zukünftigen Nutzung ab
Vorteile
kostengünstig
in Eigenleistung realisierbar
(unbewohnter) Dachraum wird nicht mitgeheizt
reduziert Überhitzung im Sommer
Dach
Dachausbau oder Aufstockung möglich
Vorteile
Gauben können geändert, vergrößert oder ergänzt werden (ggf. genehmigungspflichtig)
Luftdichtheit kann (erheblich) verbessert werden
Grundlegende Dachsanierung löst PV-Pflicht aus (auch Verpachtung möglich)

## Slide 15: Dach dämmen: drei Varianten
Sanierung von außen
Aufsparrendämmung (A)
(sichtbare Sparren / Verkleidung)
Material
Eigen-schaften
Polyurethan (A)
günstiger
schlechterer Schallschutz und sommerlicher Hitzeschutz
sichtbare Sparren möglich
Auf- und Zwischen-sparrendämmung (A, Z)
Holzfaser, Polyurethan (A)
Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose (Z)
Verbesserung des sommerlichen Hitze- und Schallschutzes möglich
Sanierung von innen
Zwischen- und Unter-
sparrendämmung (Z, U)
Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose (Z)
Mineralwolle, Holzweichfaser (U)
günstiger
schlechterer Dämmstandard
keine Erneuerung der Ziegel
geringere Kopfhöhe und Wohnfläche
1 Dachziegel
2 Dämmung
3 Sparren

## Slide 16: Fenstertausch Der richtige Zeitpunkt
Gründe für Fenstertausch
Zugluft durch undichte Fugen und kalte Oberflächen-temperatur des Glases
Beschläge – nicht nachstellbar und keine Ersatzteile mehr erhältlich
Scheiben sind blind oder Holzrahmen faulen
Vorteile eines Fenstertausches
verbesserter Wärme- und Schallschutz
Komfortgewinn (durch die höhere Oberflächen-temperatur gibt es weniger Zugluft)
Rollladenkästen können erneuert werden
Dreifachverglasungen haben gegenüber Zweifachverglasungen geringere Wärme-verluste und deutliche Komfortvorteile, bei gleichzeitig nur geringen Mehrkosten.

## Slide 17: Fenstertausch Was gibt es zu beachten?
Lüftungskonzept erstellen lassen
erforderlich, wenn mehr als 1/3 der Fenster getauscht werden
es wird ermittelt, ob das Gebäude nach dem Fenstertausch zu dicht ist und dadurch die Raumfeuchte bei geschlossenen Fenstern nicht ausreichend entweichen kann.
ggf. Maßnahmen nötig, um geringen Luftaustausch zum Feuchteschutz sicherzustellen, z.B. durch Luftdurchlässe (in Fenster oder Außenwand) oder Abluftanlage.
Mindestwärmeschutz sicherstellen
abhängig von der Konstruktion der Außenwand und Position des Fensters
ggf. dünne Dämmung in der Laibung innen, am Sturz und unter der Fensterbank erforderlich
Lüftungskonzept und Mindestwärmeschutz reduzieren das Schimmelrisiko.

## Slide 18: Fenster und Fassadendämmung Fenstereinbau bei Fassadendämmung
Bei gedämmter Fassade können die Fenster an verschiedenen Positionen eingebaut werden. Um eine lückenlose Dämmung zu erreichen, wird der Rahmen teilweise überdämmt.
1
Fenster bleibt an derselben Position wie zuvor (ggf. breiterer Rahmen notwendig)
2
Außenbündiger Einbau im Mauerwerk
3
Einbau in die Dämmebene
Ansicht von oben, Wand und Fenster geschnitten
Versetzen der Fenster
Putzarbeiten innen nötig
Rollladenkasten bzw. Jalousie müssen mit angepasst werden

## Slide 19: Fassade / Außenwand dämmen
Dämmung der Fassade
sorgt für mehr Wohnkomfort
reduziert das Schimmelrisiko
senkt die Heizkosten
gut gedämmte Wände: U-Wert = 0,15 – 0,20 W/m²K
gefördert Sanierung: U-Wert ≤ 0,20 W/m²K
5- bis 15-mal geringere Wärmeverluste ggü. ungedämmten Wänden!

## Slide 20: Weniger Heizen, mehr Komfort durch höhere Oberflächentemperaturen
Gefühlte (=operative) Raumtemperatur
setzt sich zu gleichen Teilen zusammen aus
  Raumlufttemperatur, die wir am Thermometer ablesen UND
  Oberflächentemperatur der Flächen, die uns umgeben
um niedrigere Oberflächentemperaturen (an Wand oder Fenster) auszugleichen, muss mehr geheizt werden
Energetische Sanierung
  reduziert Wärmeverluste
  und sorgt dafür, dass eine geringere Raumlufttemperatur ausreicht, um den gleichen Komfort zu erzielen

## Slide 21: Unterer Gebäudeabschluss Bodenplatte oder Kellerdecke
Gibt es einen Keller und werden Kellerräume teilweise auch beheizt?
Daraus ergibt sich die thermische Gebäudehülle des unteren Gebäudeabschlusses.
Kellerdecke
Bodenplatte
Kellerwände, Kellertüren und Wände gegen Erdreich
sind Teil der thermischen Gebäudehülle

## Slide 22: Kellerdecke von unten dämmen
Mehr Infos und Anleitung zum Selbermachen: www.zukunftaltbau.de/kellerdecke
2,60 m
2,00 m
Einfache Maßnahme mit großer Wirkung.
Zu beachten
Dämmstärke abhängig von Raumhöhe und Tür- und Fensterstürzen im Keller
grundsätzlich gilt: je dicker - desto besser
Wände zu unbeheizten Räumen, können analog mitgedämmt werden
Vorteile
sorgt für wärmere Oberflächentemperaturen am Fußboden der Wohnräume im Erdgeschoss  warme Füße
weniger Heizkosten durch weniger Wärmeverluste kostengünstig umsetzbar da
in der Regel einfach in Eigenleistung durchführbar
förderfähig
keine Baustelle in den Wohnräumen

## Slide 23: Wärmebrücken reduzieren Übergänge mitdenken – Details planen
Nicht nur Flächen beachten, sondern Übergänge mitdenken.
Reduzierung der Wärmebrücken am Beispiel Kellerdecke
bei gedämmten Außenwänden (aktuell oder zukünftig geplant) empfiehlt es sich, wenn die Kellerdecke gedämmt wird, die Kelleraußenwände zusätzlich mit einem „Schleppstreifen“ zu versehen
Schleppstreifen = ca. 50 cm breiter Dämmstreifen, bzw. eine Plattenbreite, unterhalb der Kellerdecke, auf der Innenseite der Außenwand
Dämmung der Außenwand sollte ebenfalls über die Kellerdecke nach unten gezogen werden – je nach Geländehöhe auch bis ins Erdreich, um Temperatur-schwankungen im Keller zu reduzieren

## Slide 24: Gemeinsam gegen Schimmelbildung Dämmung und Lüftung
Unsaniert
Wärmebrücken (an schlecht gedämmten Bauteilen) kühlen Wände aus. Dort schlägt sich Feuchte nieder
Schimmelgefahr erhöht bei schlechter Belüftung. Gut ist regelmäßiges Stoßlüften, schlecht sind dauerhaft gekippte Fenster (wenig Frischluft, viel Wärmeverlust)
Saniert
Dämmung erhöht die Oberflächentemperatur der Bauteile im Innenraum und reduziert die Wärmeverluste
Lüftungsanlagen reduzieren die Luftfeuchtigkeit und sorgen für Frischluft
Durchschnittlich entstehen rund 10 Liter (Luft-) Feuchtigkeit pro Tag in einer 4-Personen-Wohnung. Maximal 0,2 Liter davon entweichen durch die Außenwand.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

## Slide 25: Lüftung in Gebäuden Unkontrollierte und notwendige Lüftung
Unkontrollierte Lüftung vermeiden Sanierungen reduzieren deutlich undichte Stellen und damit „unkontrollierte Lüftung“
  spart Energie und Heizkosten
  keine Zugluft und erhöhter Komfort
Ausreichend Lüftung sicherstellen,
  reduziert Luftfeuchtigkeit und vermeidet Schimmelbildung
  reduziert CO2-Konzentration und transportiert Schadstoffe in der Luft ab
  regelmäßiges manuelles Lüften oder automatische Lüftung per Lüftungsanlage
Nachteile der manuellen Fensterlüftung
oftmals zu seltenes oder falsches Lüften
hohe Wärmeverluste im Winter
Lärm und Feinstaub kommt in die Wohnung (insb. in der Stadt)

## Slide 26: Abluftanlage Preiswert und bedarfsgerecht
günstigste Alternative (ab 2.000 €)
bedarfsgeführt sparen sie ggf. Heizkosten
wird häufig zu Feuchteschutz und Schimmelvermeidung verwendet (bei fensterlosen Sanitärräumen notwendig)
oft einfach in der Nachrüstung
Funktionsweise / Einbau
in Küchen und Bädern werden Ventilatoren eingesetzt, die die Raumluft nach draußen abführen
durch eingebaute Luftdurchlässe in Außenwänden oder Fenstern der Wohn- und Schlafräume strömt Frischluft nach – ungefiltert und nicht vorgewärmt
Bedarfsgeführte Abluftanlagen: gehen ab bestimmter CO2-Konzentration / Luftfeuchtigkeit automatisch in Betrieb.

## Slide 27: Pendellüfter (Push-Pull-Lüfter)
ab 4000 €
Wärmerückgewinnung reduziert Wärmeverlust in Abhängigkeit der Windbedingungen um bis zu 75 %
Einsatz von Pollen- und Feinstaubfiltern möglich
gute Luftdurchmischung ohne unangenehmen Luftzug
Eventuell leise Geräusche im Raum wahrnehmbar
Funktionsweise / Einbau
Lüfter werden in Außenwänden installiert und funktionieren paarweise
Ein Lüfter saugt Frischluft an, ein weiterer Lüfter saugt Raumluft nach außen ab und speichert dabei die Wärme im Wärmetauscher
Nach kurzer Zeit tauschen die Lüfter die Richtung (Zu- und Abluftfunktion), die Zuluft wird über die gespeicherte Wärme vorgewärmt

## Slide 28: Zentrale Zu- und Abluftanlage Bester Wohnkomfort und höchste Wärmerückgewinnung
10.000 € bis 20.000 €
Wärmerückgewinnung reduziert Wärmeverlust um bis zu 90 %
im Sommer wird warme Außenluft durch Abluft vorgekühlt
Einsatz hocheffektiver Pollen- und Feinstaubfiltern möglich
Funktionsweise / Einbau
zentrales Lüftungsgerät wird meist im Keller oder unter dem Dach installiert
es saugt über ein Leitungssystem Raumluft aus Küche, Bad und WC ab und gibt die Wärme über den Wärmetauscher an die Zuluft ab
Zuluft wird den Wohn- und Schlafräumen lautlos zugeführt

## Slide 29: Heizung

## Slide 30: Heizkreislauf Wie funktioniert das Heizsystem?
Komponenten
Wärmeerzeuger z.B. Kessel, Wärmepumpen oder Übergabestation (Fernwärme)
Leitungssystem zur Wärmeverteilung
Heizkörper oder Flächenheizung zur Wärmeübergabe

## Slide 31: Niedrige Vorlauftemperaturen Sinnvoll für alle Heizungen
Steigern die Effizienz
  Wärmepumpe: geringerer Stromverbrauch
  Heizkessel: verbesserter Nutzungsgrad
  Reduzieren den Energieverbrauch
  weniger Verluste im System über Speicher und Rohrleitungen
Verlängern die Lebensdauer der Heizung
  geringere thermische Materialbelastung kann Langlebigkeit erhöhen
Machen fit für erneuerbare Energien
  Voraussetzung für einen effizienten Betrieb
Je besser gedämmt, desto niedriger die Vorlauftemperatur.

## Slide 32: Wärmenetze vs. Einzellösung
Wärmenetze der Zukunft
Einzellösungen
Wärmepumpe
  Luft
  Erdreich
  Wasser
Biomasse
Hybridheizung

## Slide 33: Platzhalter für eine Darstellung Ihrer Wärme-planung mit Ausweisung der Wärmenetzgebiete
Kommunale Wärmeplanung
Möglichkeiten in Abhängigkeit der ausgewiesenen Gebiete
Quelle: Stadt Freiburg
Wärmenetz vorh.*
Anschluss möglich
in Ausnahmefällen: hauseigene Lösung
Wärmenetz,
geplante Erweiterung
zukünftig anschließen (2027 und 2030), ggf. eine Zwischenlösung nötig
in Ausnahmefällen: hauseigene Lösung
Wärmenetz-Eignungsgebiet
Potential für Wärmenetz, Entstehung ungewiss, ggf. zukünftiger Anschluss
Alternativ: hauseigene Lösung
Kein Wärmenetz
hauseigene Lösung (bspw. Wärmepumpe oder Biomasse)
Kein Wasserstoffnetz geplant
* Netzbetreiber müssen für die schrittweise Umrüstung auf erneuerbare Energien sorgen
Notes: https://www.freiburg.de/pb/1847688.html

## Slide 34: Wärmepumpe im Überblick
Entnehmen ihrer Umgebung Wärme und bringen sie mit Hilfe von Strom auf ein höheres Temperaturniveau.
Luft- (Wasser-) Wärmepumpe
Wärmequelle (Außenluft)
Übergabemedium (Heizungswasser)
 Wird nicht immer mit angegeben
Wird nur von Luft-Wärmepumpen gesprochen, sind meist Luft-Wasser-Wärmepumpen gemeint und nicht Luft-Luft-Wärmepumpen (=Klimageräte).

## Slide 35: Wärmepumpe im Detail Wärmequellen
Luft
günstig in der Anschaffung
im Winter bei kalten Außentemperaturen weniger effizient
Aufstellort für Außengerät erforderlich
Erdwärme oder Grundwasser
teuer in der Anschaffung
effizienter als Wärmequelle Luft
Grundwassereingriffe sind sensibel für Umwelt
Funktionsgefährdung durch absinkendes Grundwasser

## Slide 36: Verbreitung von Wärmepumpen in Europa Vorhandene Wärmepumpen pro 1.000 Haushalte im Jahr 2024
Chart: 
| Großbritannien | Slovakei | Polen | Deutschland | Belgien | Irland | Tschechien | Niederlande | Portugal | Spanien | Österreich | Italien | Schweiz | Frankreich | Dänemark | Estland | Schweden | Finnland | Norwegen
Anzahl | 19 | 37 | 48 | 54 | 66 | 69 | 70 | 79 | 83 | 87 | 127 | 160 | 168 | 204 | 217 | 351 | 496 | 524 | 632
Quelle: EHPA European heat pump association
Wärmepumpen-Betrieb auch in kalten Regionen effizient möglich.

## Slide 37: Marktanteile 2024 Wärmepumpen in Deutschland
Chart: 
| Luft-Wasser- und Luft-Luft-Wärmepumpen | Erdwärme-/ Solewärmepumpen | Sonstige Wärmepumpen inkl. Grundwasser
Verkauf | 0.92 | 0.07 | 0.01
Quelle: Bundesverband Wärmepumpen e.V. (BWP)

## Slide 38: Wärmepumpe im Detail Funktionsweise
JAZ = Jahresarbeitszahl
Maß für Effizienz: beschreibt das Verhältnis der nutzbaren Wärmemenge zur eingesetzten Strommenge
bedeutet, dass in einem Jahr im Durchschnitt aus einer Kilowatt- stunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme gewonnen werden
1 kWh
Strom
3-4 kWh
Wärme

## Slide 39: Wärmepumpe im Detail Wärmeübergabe
Wärmepumpe kann betrieben werden mit
  (Bestands-)Heizkörpern
  Flächenheizungen (effizienter)
Wärmenutzung
  Warmwasser (Legionellengefahr bei geringeren Temperaturen)
  Heizkörper
  Flächenheizungen (Decken-, Wand- und Fußbodenheizungen)
Wärmepumpe kann im Sommer auch temperieren
  Kühlleistung abhängig von Art der Wärmeübergabe (Luft oder Wasser)
  Nur bei Flächenheizung sinnvoll, Raumtemperatur kann um bis zu 3 ̊C gesenkt werden

## Slide 40: Wärmepumpe im Detail Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb
Niedrige Vorlauftemperatur
  je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter der Betrieb der Wärmepumpe
  Vorlauftemperatur sollte unter 55 ̊C liegen, je niedriger desto besser
Hydraulischer Abgleich
  sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung
  Voraussetzung für Förderung
  auch Einrohrheizungen können abgeglichen und optimiert werden
Selbsttest – bereit für die Wärmepumpe?
Vorlauftemperatur des Heizkessels absenken
  50 bis 55 °C (in der Frostperiode) oder
  45 °C (Außentemperaturen um null Grad)
Thermostate an den Heizkörpern auf 20 °C drehen (Stufe 3 von 5)
werden alle Räume ausreichend warm, ist das Gebäude fit für eine Wärmepumpe
wenn nicht, sind Optimierungsmaßnahmen oder energetische Sanierungen notwendig
Notes: Auch bei Außentemperaturen um die Null Grad kann die
Luftwärmepumpe ihrer Umwelt noch ausreichend Wärme
entziehen. Bei Minusgraden verliert sie mehr und mehr
ihren ökologischen Vorteil und funktioniert zunehmend
wie eine Elektroheizung. Erd- und Grundwasser-Wärmepumpen
haben aufgrund der konstanteren Quelltemperatur
im Winter Vorteile und sind daher effizienter als Luftwärmepumpen,
in der Anschaffung aber auch teurer.
Die Effizienz der Wärmepumpe wird mit der Jahresarbeitszahl
(JAZ) beschrieben, dem Verhältnis der nutzbaren
Wärmemenge zur eingesetzten Strommenge. Eine JAZ
von 3,0 bedeutet, dass aus einer Kilowattstunde Strom drei
Kilowattstunden Wärme gewonnen wurden.
Fossile Heizsysteme speisen Wasser mit hohen Temperaturen von
60 bis 90 Grad ins Heizsystem ein. Wärmepumpen erzeugen mit 35
bis 60 Grad Celsius deutlich niedrigere Vorlauftemperaturen. Je
niedriger diese Temperatur ist, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
Um mit niedrigen Temperaturen trotzdem eine angenehme
Wärme zu erzeugen, muss der energetische Zustand eines Gebäudes
ein Mindestmaß an Effizienz erfüllen – es muss fit für den Einsatz
erneuerbarer Energien werden (EE-fit). Mit der Dämmung von Dach,
Fassade oder Kellerdecke und ggf. einem Fenstertausch sinken die
Wärmeverluste des Gebäudes und damit das erforderliche Temperaturniveau
der Heizung. Manchmal reicht bereits der Austausch einzelner
Heizkörper, denn: Je größer die Heizfläche, desto weniger Vorlauftemperatur
ist nötig. Bei gleichen Ausgangsbedingungen sind Flächenheizungen
wie beispielweise Fußbodenheizungen, etwa 14 Prozent
effizienter. In jedem Fall muss ein Fachhandwerker das Heizungssystem
optimal einstellen (hydraulischer Abgleich).

## Slide 41: Wärmepumpe im Detail Sicherheit für kalte Tage ohne Fossile
„Spitzenlast“ nutzen (wenn vorhanden)
Einzelöfen in Wohnräumen an kalten Tagen (auch ohne Wassertasche*)
in Einzelfällen: Stromdirektheizungen für einzelne Räume
Übergabe optimieren
einzelne Heizkörper tauschen
Warmwasser richtig planen
  Zirkulationsleitungen und Speicher haben hohe Verluste  wenn möglich vermeiden und  Warmwasser getrennt von der Wärmepumpe erzeugen
  Wärmepumpen weniger effizient bei hohen Wassertemperaturen
   Temperatur des Warmwassers reduzieren
   durch dezentrale Warmwasserbereitung (Frischwasserstation, Durchlauferhitzern, Brauchwasserwärmepumpen oder Boilern)
* Eine Wassertasche ist ein Bereich im Ofen, durch den das Heizungswasser gepumpt und dadurch erhitzt wird. Der Ofen unterstützt somit die Heizung. Bei Umrüstung des Ofens kann eine Wassertasche ggf. nachträglich mit installiert werden.

## Slide 42: Notwendigkeit Flächenheizung?
Jährliche Effizienz im Heizmodus (JAZ)
Maximale Vorlauftemperatur in °C
effizienter Wärmepumpen-betrieb auch mit Heizkörpern oder gemischten Übergabe-systemen möglich
Flächenheizung ermöglicht Betrieb mit niedrigerer Vorlauftemperatur  erhöht die Effizienz
bei einer Vorlauftemperatur von max. 55 ̊C ist ein effizienter Wärmepumpenbetrieb möglich
Heizkörper
Gemischt
Fußbodenheizung
Quelle: Fraunhofer ISE

## Slide 43: Luft-Luft-Wärmepumpen = Klimageräte Heizen und Kühlen möglich
Außengerät
an Fassade
auf Dach
am Balkon
evtl. im unbe- heizten Dachraum
Innengerät 1
Innengerät 2
als Ergänzung zur aktuellen Heizung möglich
als alleiniges Heizsystem: energetischer Mindeststandard nötig
vor allem geeignet als Ersatz für Etagenheizungen in Mehrfamilienhäuser
bei größeren Wohnflächen können mehrere Außengeräte nötig sein
Warmwasserbereitung muss separat gelöst werden
Funktionsweise
Raumluft wird umgewälzt und dabei erwärmt (keine Wohnraumlüftung)
Heizkörper werden nicht mehr benötigt
Inneneinheiten benötigen elektr. Anschluss und sind über dünne Kältemittel-leitungen verbunden

## Slide 44: Hybridheizungen mit Wärmepumpe
Hybrid = Kombination aus zwei Heizsystemen
Wärmepumpe als Grundlast erzeugt bis zu 90 Prozent der Wärme
Gaskessel oder Pelletheizung als Spitzenlast ergänzt oder ersetzt Wärmepumpenbetrieb an kalten Tagen
Einsatzmöglichkeiten
Wärmepumpe als Ergänzung: vor allem, wenn die Gasheizung noch nicht alt ist
Gebäude noch nicht fit für erneuerbare Energien: sinnvoll während schrittweiser Sanierung, insbesondere, wenn Heizungstausch frühzeitig nötig ist (bspw. bei Havarie). Nach Sanierung kann auf fossilen Anteil verzichtet werden.
Vorteile
frühzeitige Nutzung von Erneuerbaren möglich (bei schrittweiser Sanierung)
effizienter Betrieb
höhere Vorlauftemperaturen möglich
geeignet für Denkmäler
Nachteile
höhere Wartungskosten
mehr Platzbedarf

## Slide 45: Biomasse als „Joker“
„Joker“ für Gebäude, bei denen hohe Vorlauftemperaturen notwendig sind (v.a. denkmalgeschützte Gebäude)
umfasst Kessel mit:
  Holzpellets
  Holzhackschnitzel
  Scheitholz
Vorteil
unterliegt nicht der CO2-Bepreisung
Nachteile
hohe Anschaffungskosten
begrenzte Verfügbarkeit von Holz  Preisentwicklung ungewiss
viel Platz benötigt für Lagerflächen
Umbauten im Keller nötig
wartungsintensiv

## Slide 46: Stromdirektheizung Als alleinige Wärmeversorgung
nicht effizient im Vergleich zu Wärmepumpen  keine Nutzung von Umweltwärme  hoher Stromverbrauch / Heizkosten
Warmwasser muss separat gelöst werden
gesetzlich nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden erlaubt*
hohe Stromnetzbelastung
Aber: Hoher Komfort z.B. bei Einsatz in Bädern
Im Vergleich
Wärmepumpe
Stromdirekt- heizung
1 kWh
Strom
3-4 kWh
Wärme
Mit der Hilfe von Umwelt-energie
1 kWh
Strom
1 kWh
Wärme
* Gemäß der 65 Prozent-Anforderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind bei der Heizungserneuerung Stromdirektheizungen nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden (Effizienzhausanforderung 40 oder 55 an die Gebäudehülle) und bei selbstgenutzten Ein- oder Zweifamilienhäusern erlaubt.

## Slide 47: Öl und Gas haben keine Zukunft und Wasserstoff keine Relevanz in Wohngebäuden
Öl und Gas
CO2-Bepreisung macht Fossile zunehmend teuer
beschränkte Verfügbarkeit von Biogas und Bioöl  Preisentwicklung ungewiss
Stilllegung der Gas-Verteilnetze droht
je weniger Abnehmer, desto teurer die Netzentgelte
Wasserstoff
Stromintensive Erzeugung  6x teurer als Strom direkt für Wärmepumpe zu nutzen
Heizungsumrüstung erforderlich
Verfügbarkeit ungewiss
zukünftig hauptsächlich für Industrie relevant

## Slide 48: Heizung hydraulisch abgleichen
Niedrige Vorlauftemperatur  weniger Energieverbrauch
Stromsparende Heizpumpe
Gleichmäßige Wärmeabgabe an alle Heizkörper
Voreinstellbare Thermostatventile notwendig
1
2
3
4
1
2
3
3
4
4

## Slide 49: Welche Heizung passt zu meinem Haus? Entscheidungshilfe in Abhängigkeit vom Gebäude-Baujahr
Heizungsart
Anschluss an ein Wärmenetz regionale Netzverfügbarkeit prüfen
Biomasseheizung** Lagerraum nötig, Verfügbarkeit und Preisentwicklung unklar
Wärmepumpe
Heizkörper
Flächenheizung
Stromdirektheizung teurer Betrieb durch geringe Effizienz
Öl- & Gaskessel teurer Betrieb, strenge Gesetzesvorschriften***, Verfüg-barkeit u. Preisentwicklung erneuerbaren Energien unklar
Gebäudebaujahr*
vor 1978
1978 - 1995
ab 1995
✓
✓
✓ sinnvollere Alternativen
! umfangreich Sanieren o. ggf. Hybridheizung
! teilweise Sanieren o. ggf. Hybridheizung
✓ ggf. Heizkörpertausch nötig
✓ sanieren sinnvoll
✓
✓
X
X
* Dämmstandard gemäß Gebäudebaujahr; umgesetzte Sanierungsmaßnahmen verbessern die Bewertung ** Umfasst Pellet-, Hackschnitzel- und Scheitholzkessel. Holz als Brennstoff nicht sinnvoll in Gebäuden mit gutem Dämmstandard *** Gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) und Erneuerbaren-Wärme-Gesetz BW (EWärmeG)

## Slide 50: Preise für Heiztechnik Stand Mai 2025
Chart: 
| Infrarotheizung* | Klimagerät / Luft-Luft-Wärmepumpe | Gasheizung | Anschluss an ein Wärmenetz | Luft-Wasser-Wärmepumpe | Holzpelletsheizung | Wärmepumpen-Hybridheizung mit Gaskessel | Sole-Wasser-Wärmepumpe
 | 11000 | 12000 | 16000 | 18000 | 36000 | 42000 | 48000 | 56000
Preisangaben zeigen deutschlandweite Mittelwerte!
Datengrundlage: Tim Geßler (Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, 2025); Deutschlandweite Durchschnittspreise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie kleinere Mehrfamilienhäuser. Preis umfasst Entsorgung der Altanlage und betriebsfertigen Anschluss der Neuanlage (ohne Verrohrung und Heizflächen) * Gemäß der 65 Prozent-Anforderung des GEG an Stromdirektheizungen nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden und bei selbstgenutzten Ein- oder Zweifamilienhäusern erlaubt

## Slide 51: Kostenvergleich: Gasheizung vs. Wärmepumpe Anschaffungskosten
Chart: 
| Gasheizung | Wärmepumpe
Spalte1 | 16000 | 36000
Spalte2
Spalte3

## Slide 52: Kostenvergleich: Gasheizung vs. Wärmepumpe Anschaffungskosten, unter Berücksichtigung der BEG-Förderung
Chart: 
| Gasheizung | Wärmepumpe
Spalte1 | 16000 | 36000
Spalte2
Spalte3
ohne Förderung
Chart: 
|
Spalte1 | 19800
Spalte2 | 16200
55 %
19.500 €
Wärmepumpe mit Förderung*
36.000 € - 16.500 € Förderung = 19.500 € Anschaffungskosten
30 bis 70 % Förderung möglich, übliche Obergrenze: 55 %.
* BEG-Förderung: 30 % Grundförderung + 20 % Klimageschwindigkeitsbonus + 5 % Effizienzbonus = 55 % bei förderfähigen Ausgaben von 30.000 € für ein selbstgenutztes Einfamilienhaus

## Slide 53: Kostenvergleich: Gasheizung vs. Wärmepumpe Betriebskosten in 20 Jahren, inklusive CO2-Bepreisung
Berechnungsgrundlagen*:
Energiebedarf: Gas: 20.000 kWh pro Jahr Strom (JAZ = 3,5): ca. 5.200 kWh pro Jahr**
Energiekosten: Gaspreis: 9 Cent pro kWh*** Gaskosten: ca. 49.700 € für 20 Jahre (enthaltene CO2-Kosten: 13.700 €****) Strompreis: 34,6 Cent pro kWh****** Stromkosten: ca. 36.000 € für 20 Jahre
Chart: 
| Gasheizung | Wärmepumpe
Betriebskosten | 36000 | 36000
CO2-Bepreisung | 13700
Annahmen*: Identische Betriebskosten über 20 J., abgesehen vom CO2-Preis
49.700 €
36.000 €
*Beispiel: Selbstgenutztes Einfamilienhaus, Wohnfläche 120 m², gleichbleibende Energiekosten über 20 Jahre ** 10 % Verluste für die Gasheizung für die Umrechnung auf Strom berücksichtigt *** Gaspreis Stand September 2025 **** CO2-Kosten bei jährlicher Preissteigerung um 15 € pro Tonne CO2 ***** Errechneter Strompreis bei vorgegebenem Gaspreis

## Slide 54: Kostenvergleich: Gasheizung vs. Wärmepumpe Vollkosten = Anschaffungskosten + Betriebskosten in 20 Jahren (inkl. CO2-Bepr.)
Chart: 
| Gasheizung | Wärmepumpe
Anschaffungskosten | 16000 | 19500
Betriebskosten | 36000 | 36000
CO2-Bepreisung | 13700
mit Förderung
Gasheizung: 16.000 € Anschaffungskosten
+ 49.700 € Betriebskosten
= 65.700 € Vollkosten
Wärmepumpe:
19.500 € Anschaffungskosten
+ 36.000 € Betriebskosten
= 55.500 € Vollkosten
Kostenvorteil Wärmepumpe: 10.200 €

## Slide 55: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

## Slide 56: Förderansätze für Gebäudesanierung
Entweder
Tilgungszuschüsse (Kredit) oder Investitionszuschüsse
individueller Sanierungsfahrplan (iSFP)
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
  Einzelmaßnahme inkl. Heizungstausch
  Effizienzhaus
Baubegleitung
optionaler Ergänzungskredit
Oder
(Nach Maßnahme über Steuererklärung)
Steuerliche Begünstigung
nur für Eigennutzer
technische Anforderung wie bei BEG-Einzelmaßnahmen
Fachunternehmernachweis erforderlich
Keine doppelte Förderung möglich

## Slide 57: Zusätzliche Förderung mit Energieberatung iSFP für zusätzliche Prozentpunkte bei Einzelmaßnahmen
Im individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) werden Maßnahmenpakete für die Sanierung eines Gebäudes definiert. Werden diese umgesetzt, kommen zu der BEG-Förderung in Abhängigkeit der Maßnahme nochmals 5 Prozent Fördermittel obendrauf.
Gewährt iSFP-Bonus (+5 %) Betrifft Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentechnik (außer der Heizung) und Heizungs-optimierung zur Effizienz-verbesserung (nicht den Heizungstausch)
Gültigkeitsdauer: 15 Jahre
Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG-EM), Stand 29.12.2023

## Slide 58: Förderung individueller Sanierungsfahrplan Fördersätze und maximale Förderung
Ein- & Zweifamilienhaus
50% / max. 650 €
Mehrfamilienhaus
50% / max. 850 €
+ max. 250 € für Erläuterung des Energieberatungsberichts*
* In einer Wohnungseigentümerversammlung oder Beiratssitzung Quelle: Richtlinie über die Förderung der Energieberatung für Wohngebäude (EBW), Stand 31.05.2023 mit Änderungen zum 06.08.2024

## Slide 59: Einzelmaßnahmen Was wird gefördert?
Effizienzmaßnahmen Förderstelle: BAFA
  Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle
  Heizungsoptimierung
  Anlagentechnik
kombinierbar
Heizungstausch Förderstelle: KfW und BAFA
  Heizung mit mind. 65 Prozent erneuerbaren Energien
Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG-EM), Stand 29.12.2023

## Slide 60: Einzelmaßnahmen – Übersicht
Gebäudehülle
Dämmung von Außenwänden, Dächern und Kellerdecken
Austausch von Fenstern und Außentüren
Sonnenschutz
Anlagentechnik
Lüftungsanlagen und Abluftsysteme
„Efficiency Smart Home“
Heizungsoptimierung
Effizienzverbesserung*
bis 5 Wohneinheiten
Hydr. Abgleich
Heizungspumpen
Flächenheizungen
Mess-,Steuerungs- & Regelungstechnik
15% + 5%
Emissionsminderung
Staubemissions-reduzierung von Biomasse-heizungen**
50%
* Für Heizungsanlagen, die mind. zwei Jahre in Betrieb sind und fossile Heizungen, die max. 20 Jahre alt sind sowie nur bei Gebäuden mit bis zu fünf Wohneinheiten. Wassergeführte Heizungen müssen hydraulisch abgeglichen sein oder werden. ** Förderung nur bei Heizungsanlagen, die mind. zwei Jahre in Betrieb sind und eine Nennleistung von mind. 4kW haben, ausgenommen sind Einzelraumfeuerungsanlagen Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG-EM), Stand 29.12.2023

## Slide 61: Förderfähige Ausgaben
Heizungstausch
30.000 € für die 1. Wohneinheit (WE)
+ 15.000 € für die 2. - 6. WE
+ 8.000 € ab der 7. WE
einmalig*
Effizienzmaßnahmen
Sanierungsmaßnahmen an Gebäudehülle, Anlagentechnik oder Heizungsoptimierung
30.000 € pro WE
60.000 € pro WE mit iSFP**
pro Kalenderjahr
kombinierbar
Mindestinvestitionssumme*** = 300€
* Die förderfähigen Kosten von 30.000 Euro können nur einmalig, aber über mehrere Förderanträge für mehrere Heizungen, in Anspruch genommen werden. ** Für sonstige energetische Maßnahmen beträgt die Höchstgrenze der förderfähigen Ausgaben insgesamt 30.000 Euro pro Wohneinheit. Wird der iSFP-Bonus gewährt oder ist der Eigentümer nach Nummer 5.2 der Richtlinie „Energieberatung für Wohngebäude (EBW)“ nicht antragsberechtigt für den iSFP, erhöhen sich die förderfähigen Kosten auf 60.000 Euro pro Wohneinheit. *** Bezogen auf die förderfähigen Kosten.
Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG-EM), Stand 29.12.2023

## Slide 62: Heizungstauschförderung
Effizienz-Bonus für Wärmepumpe
5%
Klimageschwindigkeits- Bonus
Einkommens-
Bonus
Grundförderung
20%
30%
30%
max. 35%
Für Vermietende,
Wohnungswirtschaft u.a.
max. 70%
Selbstnutzende Wohn-eigentümerinnen und
-eigentümer
max. Förderung für eine Wohneinheit = 21.000 €
Emissionsminderungszuschlag für Biomasseheizungen: 2500 € pauschal
Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG-EM), Stand 29.12.2023

## Slide 63: Boni für Heizungstausch Für Eigentümer mit selbstgenutzter Wohneinheit*
Klimageschwindigkeits- Bonus**
Austausch einer funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Gasetagen- o. Nachtspeicher­heizung o. einer mind. 20 Jahre alten Gas- o. Bio­masse­heizung
reduziert sich schrittweise ab 2029***
+20%
Einkommens- Bonus
zu versteuernden Haushaltsjahres- einkommen bis zu 40 000 Euro****
+30%
* Als Nachweis gilt der Grundbuchauszug und eine Meldebescheinigung (Haupt- oder alleiniger Wohnsitz). In Gebäuden mit mehr als einer Wohneinheit wird der Bonus nur anteilig gewährt. ** Für Biomasseheizungen wird der Bonus nur gewährt, wenn diese mit Solarthermie, einer Warmwasserwärmepumpe oder Photovoltaik-Anlage mit elektrischer Warmwasserbereitung kombiniert wird. *** Erstmals zum 1. Januar 2029 und dann alle zwei Jahre sinkt der Bonus um jeweils 3 Prozent. Ab 2037 entfällt er komplett. **** Das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen wird anhand der Einkommensteuerbescheide des Finanzamtes nachgewiesen. Dazu wird der Durchschnitt aller zum Zeitpunkt der Antragstellung im Haushalt gemeldeten Eigentümer (Haut- oder alleiniger Wohnsitz, inkl. deren Ehe- und Lebenspartnerinnen und -partner sowie Partnerinnen und Partner aus eheähnlicher Gemeinschaft) des zweiten und dritten Jahres vor Antragstellung ermittelt.
Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG-EM), Stand 29.12.2023

## Slide 64: Bonus und Zuschlag für Heizungstausch Für zukunftsfähige Technik
Effizienz-Bonus für Wärmepumpen
Wärmepumpen mit der Wärmequelle Erdreich, Wasser oder Abwasser
Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln*
+5%
Emissionsminderungs- Zuschlag für Biomasse
pauschal**
Feinstaubemission von maximal 2,5 mg/m³
+2500 €
* Ab 01.01.2028 werden nur noch Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln gefördert. ** Kosten für die Emissionsminderung werden nicht bei den förderfähigen Kosten berücksichtigt. Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG-EM), Stand 29.12.2023

## Slide 65: Förderfähige neue Heizungen
Wärmenetze
Errichtung, Umbau, Erweiterung von Gebäudenetzen*
Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz
In Wärmenetzgebieten mit Anschluss- und Benutzungs-zwang gibt es nur Förderung für den Anschluss an dieses Netz.
Einzelheizungen
Wärmepumpen
Biomasseheizungen
Brennstoffzellen, innovative Heizungen, Investitionsmehrausgaben von 100 Prozent wasserstofffähigen Heizungen**
Solarthermie
Voraussetzung: mind. 65% erneuerbare Energien
Keine Förderung für fossile Heizungen, auch bei Hybridheizungen wird nur der Erneuerbare-Energien-Anteil gefördert.
* Energie-Effizienz-Experten für den Antrag nötig ** Wasserstofffähige Heizungen werden pauschal mit 5 Prozent der Gesamtkosten gefördert. Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG-EM), Stand 29.12.2023

## Slide 66: Förderung Baubegleitung Förderfähige Ausgaben und Fördersätze für Einzelmaßnahmen
Ein- & Zweifamilienhaus
5.000 €
50%
Mehrfamilienhaus
2.000 € (je Wohneinheit) 20.000 € (gesamt)
50%
Die Beantragung erfolgt im Zuge der Förderantragsstellung der jeweiligen BEG-Einzelmaßnahme. Für den Heizungstausch werden aktuell keine zusätzliche Baubegleitungskosten über die BEG gefördert. Die Kosten für die Baubegleitung können aber immer auch mit der Maßnahme selbst und zu dessen Fördersatz mitgefördert werden, soweit die förderfähigen Ausgaben noch nicht ausgeschöpft sind. Alternativ können bei BEG-geförderten Einzelmaßnahmen die Kosten für die dazugehörige Baubegleitung über die Steuer (§35c) gefördert werden. Dies gilt jedoch nur für selbstgenutzte Wohneinheiten. Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG-EM), Stand 29.12.2023

## Slide 67: Steuerliche Begünstigung Von tatsächlich zu zahlender tariflicher Einkommenssteuer
Max. 20% von 200.000 € über 3 Jahre
1. Jahr 14.000 €
2. Jahr 14.000 € 40.000 €
3. Jahr 12.000 €
Handwerker haftet
Gilt nur für Sanierungs-maßnahmen am selbst-genutzten Wohneigentum
Sind die
technischen
Standards der BEG-Einzelmaßnahmen
erfüllt, reicht die Fachunternehmer- erklärung des Handwerkers
aus.
Wie vorteilhaft
eine steuerliche Begünstigung ist, hängt von Einzelsituation und individuellen Steuersatz ab.
Quelle: Einkommensteuergesetz § 35c

## Slide 68: Komplettsanierung zum Effizienzhaus (EH)
Effizienz-haus-standard | Tilgungszuschuss |  |  | 
 | Grund-förderung | EE-/NH-Bonus | WPB-Bonus* | Serielle Sanierung**
40 | 20% | 5% | 10% | 15%
55 | 15% | 5% | 10% | 15%
70 | 10% | 5% | 10% | 
85 | 5% | 5% |  | 
Denkmal | 5% | 5% |  | 
+ Zinsverbilligung***
Förderfähige Ausgaben (pro WE & Kalenderjahr)
120.000 €
150.000 € mit EE-/NH-Bonus
Je kleiner der Wert, desto energie-effizienter das Haus
* Worst Performing Building-Bonus für Sanierungen zum Effizienzhaus 40 und 55 sowie 70 EE ** Bei Kombination von WPB und serieller Sanierung gibt es max. 20 Prozent Zuschuss. *** Die Zinsverbilligung entspricht dem Zinsvorteil des KfW-Kredits gegenüber dem Kredit bei der Hausbank. Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Wohngebäude (BEG-WG), Stand 09.12.2022

## Slide 69: Boni für Effizienzhäuser
EE-Bonus
Betrifft alle Effizienzhäuser
Der Erneuerbare-Energien-Bonus wird gewährt, wenn eine Heizung mit mind. 65 Prozent erneuer-baren Energien eingebaut wird.*
+5%
NH-Bonus
Betrifft alle Effizienzhäuser
Voraussetzung für den Nach-haltigkeits-Bonus ist ein gebäude-bezogenes Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).
+5%
WPB-Bonus
Betrifft Effizienzhäuser 40, 55 und 70 EE
Zusätzlicher Worst Per-forming Building-Bonus für Gebäude mit Energie-effizienzklasse H** oder die von 1957 oder früher sind und bei denen mind. 75 Prozent der Fassade unsaniert ist.***
+10%
SerSan-Bonus
Betrifft Effizienzhäuser 40 und 55
Der Bonus für Serielles Sanieren wird gewährt, wenn abseits der Baustelle vorgefertigte Fassaden- bzw. Dach-elemente für die Sanierung verwendet werden.
+15%
* Eine weitere Voraussetzung für den Bonus ist eine Lüftungsanlage. ** Gebäude, deren Endenergie gemäß Energieausweis größer oder gleich 250 kWh/m²a ist. *** Wärmedämmungen, die vor 1984 angebracht wurden, werden nicht als Sanierung berücksichtigt. Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Wohngebäude (BEG-WG), Stand 09.12.2022
oder
+
+
WPB + SerSan-Bonus = max. 20%

## Slide 70: Förderung Baubegleitung Förderfähige Ausgaben und Fördersätze für Effizienzhäuser
Ein- & Zweifamilienhaus
10.000 €
50%
Mehrfamilienhaus
4.000 € (je Wohneinheit) 40.000 € (gesamt)
50%
Die Beantragung erfolgt im Zuge der Förderantragsstellung der jeweiligen Sanierungsmaßnahme. Quelle: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Wohngebäude (BEG-WG), Stand 09.12.2022

## Slide 71: Gesetzliche Anforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz

## Slide 72: 65 Prozent erneuerbare Energien ab 2024
Ziel: Abhängigkeit von fossilen Energien im Gebäudebereich bis 2045 überwinden
neu eingebaute Heizungen werden zukünftig mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben
Regelungen greifen erst bei Heizungstausch
abhängig von kommunaler Wärmeplanung
gilt für Heizungswärme und Warmwasser
Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Stand 08.09.2020 mit Änderungen zum 29.09.2022 und Novellierung am 16.10.2023

## Slide 73: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 Gesetzlicher Fahrplan für den Heizungstausch, der GEG-Stichtag
01.01. 2024
GEG- Stichtag*
2026/
2028
Kommunen mit > 100.000 Einwohnende: 30.06.2026 ≤ 100.000 Einwohnende: 30.06.2028
Verbot von Öl und Gas
2045
Übergangsfrist
65 %-Regelung
* Der GEG-Stichtag kann auch früher sein, falls in einem Gebiet ein rechtlich verbindlicher Beschluss durch den Gemeinderat existiert – ergänzend zur kommunalen Wärmeplanung.
Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Stand 08.09.2020 mit Änderungen zum 29.09.2022 und Novellierung am 16.10.2023

## Slide 74: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 Heizungstausch vor dem GEG-Stichtag, Einbau von Öl- oder Gasheizungen
01.01. 2024
GEG- Stichtag
2026/
2028
15 %
2029
30 %
2035
60 %
2040
100 %
2045
Übergangsfrist*
  Öl- & Gasheizungen Einbau erlaubt*, unter strikten Regelungen:
    Beratungsgespräch ist Pflicht
    vorzeitiger Rückbau der Anlage ggf. nötig**
Steigender Anteil erneuerbarer Energien („EE-Treppe“) muss erfüllt werden
Ölheizungen oft nur für max. 10 % Bioöl ausgelegt, anschließend technische Anpassungen erforderlich
bei Gasheizungen entsteht die Erfüllung durch Lieferverträge mit steigendem Anteil an Erneuerbaren***
* Das EWärmeG BW muss erfüllt werden. ** Verschiedene Gründe denkbar z.B. vorzeitige Stilllegung des Gasverteilnetztes, Energiekosten zu teuer, aufgrund des Mindestanteil an erneuerbaren Energien o. den hohen Netzkosten durch weniger Anschlüsse ans Gasnetz. *** Mögliche Energieträger: Biomethan, Bioöl oder grüner bzw. blauer Wasserstoff oder daraus hergestellten Derivaten. Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Stand 08.09.2020 mit Änderungen zum 29.09.2022 und Novellierung am 16.10.2023

## Slide 75: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 Heizungstausch nach dem GEG-Stichtag
01.01. 2024
GEG- Stichtag*
2026/
2028
100 % EE / Verbot von Öl und Gas
2045
65 %-Regelung
GEG ist vollumfänglich wirksam*
übergangsweise (z.B. bei Havarie) darf für bis zu 5 Jahre jede Heizungsart eingebaut werden
abweichende Fristen bei Wärmenetzen und Etagenheizungen
Reparaturen sind immer möglich
* Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg wird durch das GEG abgelöst. Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Stand 08.09.2020 mit Änderungen zum 29.09.2022 und Novellierung am 16.10.2023

## Slide 76: Heizungstausch nach dem GEG-Stichtag Übersicht hauseigene Lösungen* mit 65 Prozent
Wärmepumpe
Biomasse
Hybridheizung = unterschiedliche Kombinationen (Wärmepumpen, Biomasse, Solarthermie, Öl oder Gas)**
Stromdirektheizung***
Öl- oder Gasheizung mit 65 Prozent erneuerbarem Brennstoff****
Verfügbarkeit und Kosten erneuerbarer Gase, wie Biomethan, Bioöl oder grünem bzw. blauem Wasserstoff völlig unklar
* Keine Anforderungen an dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung ** Mindestanteil an erneuerbaren Energien erforderlich *** Abhängig vom energetischen Standard des Gebäudes **** Mögliche Energieträger: erneuerbare Brennstoffe wie Biomethan, Bioöl oder grüner bzw. blauer Wasserstoff oder daraus hergestellten Derivaten Quelle: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Stand 08.09.2020 mit Änderungen zum 29.09.2022 und Novellierung am 16.10.2023

## Slide 77: Photovoltaik-Anlagen

## Slide 78: Komponenten einer Photovoltaik-Anlage
Typisches Photovoltaik-Modul:
Maße: ca. 1,70 m x 1,00 m
Leistung: ca. 380 – 400 Wp* ≙ 220 – 240 Wp/m²
jährlicher Ertrag pro kWp: ca. 1.000 kWh**
* Die Leistung wird bei Photovoltaik in Watt-peak (Wp), bzw. Kilowatt-peak (kWp) angegeben und beschreibt die Spitzenleistung unter optimalen Bedingungen, 1 Watt entspricht 1 Watt-peak ** Der tatsächliche Ertrag wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben und ist unter anderem abhängig vom Standort, Ausrichtung, Neigungswinkel und Verschattung der Anlage.

## Slide 79: Nutzungsmöglichkeiten für den PV-Strom
Den Strom selbst zu nutzen, ist besonders sinnvoll.
Nutzerverhalten anpassen (v.a. ohne Stromspeicher) „Strom verbrauchen, wenn die Sonne scheint“
Betrieb einer Wärmepumpe, Ladestation für E-Auto (Wallbox) usw.  Steigerung der Eigenverbrauchsquote und Autarkie*
* Beschreibt Anteil vom Gesamtstrombedarf, der durch die eigene Photovoltaikanlage gedeckt wird.

## Slide 80: Beispielhafte Eigenverbrauchsquote Einspeisen vs. selbst nutzen
Einfamilienhaus mit einer Photovoltaikanlage mit z.B. 8 kWp Leistung und 5 kWh Speicher
Chart: 
| Erzeugter PV-Strom
Datenreihe 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20
Datenreihe 2 | 0 | 80 | 15 | 15 | 15
Datenreihe 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
Datenreihe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
 | 0 | 0 | 65 | 35 | 25
100 %
Erzeugter PV-Strom
80 %
20 %
20 % Haushalt
65 %
35 %
20 % Haushalt +15 % Speicher
35 %
65 %
20 % Haushalt
+15 % Speicher
+30 % Wärmepumpe
25 %
75 %
20 % Haushalt
+15 % Speicher
+30 % Wärmepumpe
+10 % E-Auto
Netzeinspeisung
Selbstgenutzter Strom
Alle Werte sind exemplarisch aber als realistische Größenordnung zu verstehen und können im Einzelfall – u.a. je nach Verbrauch und Nutzerverhalten – erheblich abweichen.

## Slide 81: Ertrag bei unterschiedlicher Ausrichtung
Prozentualer Ertrag im Verhältnis zur idealen Südausrichtung
Ausrichtung der Photovoltaikanlage
Süd: höchster Stromertrag
Ost-West: Stromerzeugung, wenn Bedarf am höchsten
Neigungswinkel
optimal: 30 – 35 °(höchster Ertrag)
minimal: 10 – 15 °(Selbstreinigungseffekt)
Verschattung
in Vorplanung berücksichtigen
ggf. Zusatzkomponenten einplanen*
Verschmutzung
regelmäßige Reinigung der Module sinnvoll
* Z.B. Leistungsoptimierer oder Modulwechselrichter

## Slide 82: Wirtschaftlichkeit Einspeisekonzepte, Vergütungen und Optimierung
Volleinspeisung
vollständige Einspeisung des erzeugten Stroms ins öffentliche Stromnetz
Vergütungen*: bis 10 kWp: 12,47 Ct / kWh ab 10 kWp: 10,45Ct / kWh
Überschusseinspeisung
Selbstnutzung des erzeugten Stroms und Einspeisung des überschüssigen Stroms
Vergütungen*: bis 10 kWp: 7,86 Ct / kWh 10 bis 40 kWp: 6,80 Ct / kWh
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit möglich durch:
Energiemanagementsystems (EMS) einbinden  überwacht, steuert und optimiert den Verbrauch
dynamischen Stromtarif nutzen**  ermöglicht Strombezug bei niedrigem Strompreis
Wechsel des Betriebskonzeptes möglich
* Stand August 2025 und garantiert vom Stromnetzbetreiber für 20 Jahre ab Inbetriebnahme; Vergütungshöhe abhängig von PV-Leistung und Zeitpunkt der Inbetriebnahme (Vergütungen sinken halbjährig um 1 % zum 01. Februar / August) ** setzt Smart Meter voraus (=intelligenter Stromzähler)

## Slide 83: Informationen für Mehrfamilienhäuser Kostenfreier Leitfaden
energieagentur-regio-freiburg.eu/pv-mehrparteienhaus
Beinhaltet:
Vorstellung aller Betriebskonzepte
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Projektumsetzung
Glossar mit Begriffserklärungen, Musterdokumenten und weiteren Informationen

## Slide 84: Photovoltaik-Anlage mit Wärmepumpe
Beispiel aus der Praxis:
Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten (saniert zum Effizienzhaus 55)
PV-Anlage mit 10 kWp Leistung
Wärmepumpe 20 kW Leistung
Eigenverbrauchsquote steigt, durch die Wärmepumpe wird mehr produzierter PV-Strom selbst genutzt
Chart: 
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Stromerzeugung | 550 | 550 | 850 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 900 | 600 | 450 | 350
Stromverbrauch | 1800 | 1430 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1150 | 1550 | 1800
kWh
Photovoltaik-Ertrag reicht nicht für Wärmepumpenbetrieb im Winter

## Slide 85: Ersteinschätzung Energieatlas BW – Solarkataster
www.energieatlas-bw.de
zeigt Solarpotenzial von Dachflächen
liefert hilfreiche Zusatzinformationen z.B. Dachfläche, -ausrichtung, -neigung, etc.
ermöglicht überschlägige Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit umfangreichen Eingabemöglichkeiten

## Slide 86: Der Sanierungssprint

## Slide 87: Was ist der Sanierungssprint?
Konzept: Energetische Komplettsanierung zum Effizienzhaus in 22 Werktagen
Tag 0
Tag 22
Planungsphase >3 Monate
Gebäudehülle + Heizung + Innenausbau
Objektvoraussetzungen
  Ein- und Zweifamilienhäuser (Baujahr ca. 1945-1985)
  umfassender Sanierungsbedarf
Komplettsanierung, inklusive nicht-energetischer Maßnahmen (z.B. Badumbau, neue Rohre und Leitungen, neue Oberflächen)
In Baden-Württemberg bereits zwei Sprints erfolgreich abgeschlossen.

## Slide 88: Besonderheiten beim Sanierungssprint
Sanierungssprint-Koordinatorin/-Koordinator
  koordiniert Baustelle
  übernimmt Akquise der Handwerksbetriebe
  erarbeitet Taktplan / Bauzeitenplan und stellt Einhaltung sicher
   benötigt Erfahrung bei Bauleitung (Hintergrund: Architektur, Bauingenieurwesen oder Handwerk)
Taktplan / Bauzeitenplan
  halbtagsgenaue Planung
  parallele Tätigkeiten
  schafft Planungssicherheit
Baustellenassistenz / Eigenleistungen
  unterstützt die Baustelle (z.B. Materialtransport, Aufräumarbeiten)
Gemeinsames Mittagessen
  fördert Teamgeist und verbessert Kommunikation
  führt zu Zeiteinsparung

## Slide 89: Vorteile des Sanierungssprints
Sanierungssprint gibt Sicherheit bezüglich Bauzeit und -kosten (Ausweichquartier, Mietausfälle, Nachzahlungen) und Qualität
Kosten für Sanierungssprint-Koordinatorin/-Koordinator stehen gegenüber
Geld sparen kann man mit dem Konzept (noch) nicht
gewerkeübergreifende Probleme können schnell gelöst werden

## Slide 90: Interessiert am Sprint?
tragen Sie sich kostenlos und unverbindlich als Interessent ein: zukunftaltbau.de/sanierungssprint
Zukunft Altbau vernetzt Sie mit möglichen Sanierungssprint-Koordinatoren oder regionalen Energieagenturen
der Sanierungssprint-Koordinator sucht dann gemeinsam mit Ihnen nach passenden Handwerksbetrieben
Melden Sie sich hier bei uns vor Ort am Info-Punkt zum Sanierungssprint und tragen Sie sich in die Interessentenliste ein!

## Slide 91: Packen wir‘s an!