## Slide 1: Foliensammlung
Nutzungshinweise:
Die Folien sollen Ihnen als Arbeitserleichterung dienen.
Sie können die Präsentation als Ganzes verwenden, aber auch gerne nur einzelne Folien oder Inhalte herausgreifen.
Machen Sie die Vorlage zu Ihrem eigenen Vortrag, indem Sie beispielsweise
  Animationen einfügen
  und – regionale – Beispiele ergänzen.
Bitte beachten Sie die wenigen Notizen unterhalb der Folien. Sie geben an entscheidenden Stellen wichtige Hinweise.

## Slide 2: Einleitung

## Slide 3: Warum lohnt sich eine Sanierung?
Eingesparte Kosten
  Reduzierte Wärmeverluste
  Geringerer Brennstoff- / Stromeinsatz
  Reduzierte CO2-Kosten
Reduzierte CO2-Emissionen
Mehr Wohnkomfort durch verbesserten Wärme-, Hitze- und Schallschutz
Wertsteigerung der Immobilie
Leichtere Einbindung und effizienterer Betrieb klimafreundlicher Wärmeerzeuger
Mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und deren Preisen
Positive Umweltwirkung und damit Beitrag, um Klimaschutzziele (BW, Deutschland und Europa) zu erreichen, reduzierte CO2-Emissionen

## Slide 4: Entwicklung des CO2-Preises CO2-Nettopreis in € pro Tonne
Gilt nur für Öl und Gas. Pellets, Biomasse und Strom sind nicht betroffen.
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | 2027 | 2028
Datenreihe 1 | 25 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | 65 | 70
Spalte1 | 10 | 10 | 10
* Preiskorridor laut Bundesumweltministerium
2028 startet EU-weiter Zertifikathandel mit unbekannten Kosten (EU-ETS II)
?
?

## Slide 5: Fit für erneuerbare Energien? Wichtigster Faktor: niedrige Vorlauftemperaturen
Je nach Gebäude kommen unterschiedliche Maßnahmen in Frage, um EE-fit zu werden.
Höhere Vorlauftemperaturen im Einzelfall möglich.
Drei Beispiele
Kellerdecke & Dach dämmen, PV installieren
oder
Fassade dämmen & Fenster erneuern
oder
Kellerdecke dämmen & Fenster erneuern
 Schlechteste Heizkörper austauschen und hydraulischen Abgleich nach Verfahren B durchführen.  Öl- und Gasheizung durch Wärmepumpe ersetzen oder Anschluss an ein Wärmenetz

## Slide 6: Effizienz

## Slide 7: Wo geht die Wärme verloren? Anteile am gesamten Wärmeverlust in Prozent
Gebäudehülle Je schlechter das Gebäude gedämmt ist, desto höher sind die Verluste über die Gebäudehülle
Lüftung Beim Lüften über die Fenster und in Teilen auch bei Lüftungsanlagen geht Wärme verloren
Heizung Die eingekaufte Energie kann nicht eins zu eins in Wärme umgewandelt werden  in der Heizung selbst sowie über die Leitungen geht Wärme verloren

## Slide 8: Thermische Gebäudehülle Wo wird geheizt und wo nicht?
Thermische Gebäudehülle
Welche Räume werden beheizt? Räume können auch ohne Heizkörper oder Fußbodenheizung beheizt werden, bspw. Flure oder Abstellräume indirekt über andere Räume
Grenzen beheizte Räume an die Außenluft oder an unbeheizte Räume geht über das trennende Bauteil Wärme verloren
Im Keller gibt es häufig Mischformen Abstellräume bleiben kalt, wobei Hobby-raum oder Treppenhaus beheizt werden

## Slide 9: Vorteile eines gedämmten Hauses
Welche Vorteile hat es die thermische Gebäudehülle zu dämmen?
Geringe Heizkosten
Besseres Wohnklima
Weniger Zugerscheinungen durch verbesserte Luftdichtheit
Fit für erneuerbare Energien
Maßnahmen werden gefördert
Dämmung von
Dach: reduziert auch Überhitzung im Sommer
Fassade: erhöht den Komfort
Fenster: weniger Zugluft
Kellerdecke: nie wieder kalte Füße
4
2
1
3

## Slide 10: Dämmwirkung
U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient
Gibt Auskunft über den Wärmeverlust:
je besser die Dämmwirkung, desto kleiner der U-Wert und desto weniger Wärme geht verloren
wird in W/m²K angegeben (Watt pro Quadratmeter & Kelvin)
Beispiel Außenwand
Ungedämmt:
U-Wert: 1,00 bis 1,50 W/m²K
Gedämmt:
+ 20 cm Mineralwolle (WLS 035)
U-Wert: 0,14 bis 0,15 W/m²K

## Slide 11: Dämmstoffe im Vergleich
Je nach Einbauort können die Preise zusätzlich variieren.
* Unterschiedliche Dämmstärke bei gleicher Dämmwirkung, U-Wert von ≤ 0,20 W/m2K

## Slide 12: Dach oder oberste Geschossdecke
Oberste Geschossdecke
Möglich bei unbeheiztem Dachraum
Entscheidung hängt von
Der Größe des Dachraums
Dem Zustand des Daches
Und der zukünftigen Nutzung ab
Vorteile
Kostengünstig
In Eigenleistung realisierbar
(unbewohnter) Dachraum wird nicht mitgeheizt
Reduziert Überhitzung im Sommer
Dach
Dachausbau oder Aufstockung möglich
Vorteile
Gauben können geändert, vergrößert oder ergänzt werden (ggf. genehmigungspflichtig)
Luftdichtheit kann (erheblich) verbessert werden
Grundlegende Dachsanierung löst PV-Pflicht* aus (auch Verpachtung möglich)
* in Baden-Württemberg

## Slide 13: Dach dämmen: drei Varianten
Sanierung von außen
1 Dachziegel
2 Dämmung
3 Sparren
Material
Eigenschaften
Aufsparrendämmung (A)
(sichtbare Sparren / Verkleidung)
Polyurethan (A)
Günstiger
Schlechterer Schall- und sommerlicher Hitzeschutz
Sichtbare Sparren möglich
Auf- und Zwischen-sparrendämmung (A, Z)
Holzfaser, Polyurethan (A)
Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose (Z)
Verbesserung des sommerlichen Hitze- und Schallschutzes möglich
Sanierung von innen
Zwischen- und Unter-
sparrendämmung (Z, U)
Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose (Z)
Mineralwolle, Holzweichfaser (U)
Günstiger
Schlechterer Dämmstandard
Keine Erneuerung der Ziegel
Geringere Kopfhöhe und Wohnfläche

## Slide 14: Fenstertausch
Gründe für Fenstertausch
Zugluft durch undichte Fugen und kalte Oberflächentemperatur des Glases
Beschläge – nicht nachstellbar und keine Ersatzteile mehr erhältlich
Scheiben sind blind oder Holzrahmen faulen
Vorteile eines Fenstertausches
Verbesserter Wärme- und Schallschutz
Komfortgewinn (durch die höhere Oberflächentemperatur gibt es weniger Zugluft)
Rollladenkästen können erneuert werden
Dreifachverglasungen haben gegenüber Zweifachverglasungen geringere Wärme-verluste und deutliche Komfortvorteile, bei gleichzeitig nur geringen Mehrkosten.
Quelle: Zukunft Altbau / Daniel Döbler

## Slide 15: Fenstertausch Was gibt es zu beachten?
Lüftungskonzept erstellen lassen
Erforderlich, wenn mehr als 1/3 der Fenster getauscht werden
Es wird ermittelt, ob das Gebäude nach dem Fenstertausch zu dicht ist und dadurch die Raumfeuchte bei geschlossenen Fenstern nicht ausreichend entweichen kann.
Ggf. Maßnahmen nötig, um geringen Luftaustausch zum Feuchteschutz sicherzustellen, z.B. durch Luftdurchlässe (in Fenster oder Außenwand) oder Abluftanlage.
Mindestwärmeschutz* sicherstellen
Abhängig von der Konstruktion der Außenwand und Position des Fensters
Ggf. dünne Dämmung in der Laibung innen, am Sturz und unter der Fensterbank erforderlich
* Der Mindestwärmeschutz ist eine bauliche Anforderung an den energetischen Standard der Gebäudehülle, um die Bildung von Tauwasser und somit Schimmel zu verhindern und ein hygienisches Raumklima sicherzustellen.
Lüftungskonzept und Mindestwärmeschutz reduzieren das Schimmelrisiko.
Quelle: Zukunft Altbau / Daniel Döbler

## Slide 16: Fenster und Fassadendämmung Fenstereinbau bei Fassadendämmung
Bei gedämmter Fassade können die Fenster an verschiedenen Positionen eingebaut werden. Um eine lückenlose Dämmung zu erreichen, wird der Rahmen teilweise überdämmt.
Fenster bleibt an derselben Position wie zuvor (ggf. breiterer Rahmen notwendig)
Außenbündiger Einbau im Mauerwerk
Einbau in die Dämmebene
Versetzen der Fenster
Putzarbeiten innen nötig
Rollladenkasten bzw. Jalousie müssen mit angepasst werden
Weniger Wärme-verluste, jedoch konstruktiv aufwändiger
Ansicht von oben, Wand und Fenster geschnitten
1
2
3

## Slide 17: Fassade / Außenwand dämmen
Quelle: Zukunft Altbau / Daniel Döbler
Dämmung der Fassade
sorgt für mehr Wohnkomfort
reduziert das Schimmelrisiko
senkt die Heizkosten
Gut gedämmte Wände: U-Wert = 0,15 bis 0,20 W/m²K
Gefördert Sanierung: U-Wert ≤ 0,20 W/m²K
5- bis 15-mal geringere Wärmeverluste ggü. ungedämmten Wänden!

## Slide 18: Weniger Heizen, mehr Komfort Durch höhere Oberflächentemperaturen
Gefühlte (=operative) Raumtemperatur
Setzt sich zu gleichen Teilen zusammen aus
  Raumlufttemperatur, die wir am Thermometer ablesen UND
  Oberflächentemperatur der Flächen, die uns umgeben
Um niedrigere Oberflächentemperaturen (an Wand oder Fenster) auszugleichen, muss mehr geheizt werden
Energetische Sanierung
  Reduziert Wärmeverluste
  und sorgt dafür, dass eine geringere Raumlufttemperatur ausreicht, um den gleichen Komfort zu erzielen

## Slide 19: Unterer Gebäudeabschluss Bodenplatte oder Kellerdecke
Gibt es einen Keller und werden Kellerräume teilweise auch beheizt?
Daraus ergibt sich die thermische Gebäudehülle des unteren Gebäudeabschlusses.
Kellerwände, Kellertüren und Wände gegen Erdreich
sind Teil der thermischen Gebäudehülle
Kellerdecke
Bodenplatte

## Slide 20: Kellerdecke von unten dämmen
2,60 m
2,00 m
Einfache Maßnahme mit großer Wirkung.
Zu beachten
Dämmstärke abhängig von Raumhöhe und Tür- und Fensterstürzen im Keller
Grundsätzlich gilt: je dicker – desto besser
Wände zu unbeheizten Räumen können analog mitgedämmt werden
Vorteile
Sorgt für wärmere Oberflächentemperaturen am Fußboden der Wohnräume im Erdgeschoss  warme Füße
Weniger Heizkosten durch weniger Wärmeverluste kostengünstig umsetzbar da:
  In der Regel einfach in Eigenleistung durchführbar
  Förderfähig
  Keine Baustelle in den Wohnräumen
Mehr Infos und Anleitung zum Selbermachen: www.zukunftaltbau.de/kellerdecke

## Slide 21: Wärmebrücken reduzieren Übergang mitdenken – Details planen
Nicht nur Flächen beachten, sondern Übergänge mitdenken.
Reduzierung der Wärmebrücken am Beispiel Kellerdecke
Bei gedämmten Außenwänden (aktuell oder zukünftig geplant) empfiehlt es sich, wenn die Kellerdecke gedämmt wird, die Kelleraußenwände zusätzlich mit einem „Schleppstreifen“ zu versehen
Dämmung der Außenwand sollte ebenfalls über die Kellerdecke nach unten gezogen werden – je nach Geländehöhe auch bis ins Erdreich, um Temperatur-schwankungen im Keller zu reduzieren

## Slide 22: Keine Schimmelbildung dank Sanierung
Unsaniert
Wärmebrücken (an schlecht gedämmten Bauteilen) kühlen Wände aus. Dort schlägt sich Feuchte nieder.
Schimmelgefahr erhöht bei schlechter Belüftung. Gut ist regelmäßiges Stoßlüften, schlecht sind dauerhaft gekippte Fenster (wenig Frischluft, viel Wärmeverlust).
Saniert
Dämmung erhöht die Oberflächentemperatur der Bauteile im Innenraum und reduziert die Wärmeverluste.
Lüftungsanlagen reduzieren die Luftfeuchtigkeit und sorgen für Frischluft.
* Die Feuchtigkeit wird durch Fensterlüftung und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle nach außen abgegeben. Undichtigkeiten treten beispielsweise am Übergang von Außenwand zu Dach oder dem Kellerabgang auf. Eine weitere Schwachstelle sind verzogene oder schlecht schließende Fenster. Grundsätzlich gilt: Je älter die Fenster, desto größer die Undichtigkeiten.
Durchschnittlich entstehen rund 10 Liter (Luft-) Feuchtigkeit pro Tag in einer 4-Personen-Wohnung. Maximal 0,2 Liter davon entweichen durch die Außenwand*.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

## Slide 23: Lüftung im Gebäude Unkontrolliert vermeiden, ausreichend sicherstellen
Sanierung mindert „unkontrollierte Lüftung“: spart Energie und Heizkosten, reduziert Zugluft, erhöht Komfort
Ausreichend Lüftung sicherstellen
 durch regelmäßiges manuelles Lüften oder automatische Lüftung per Lüftungsanlage
Reduziert Luftfeuchtigkeit, vermeidet Schimmel
Reduziert CO2-Konzentration im Innenraum, transportiert Schadstoffe in der Luft ab
Nachteile der manuellen Lüftung
Oftmals zu seltenes oder falsches Lüften
Hohe Wärmeverluste im Winter
Lärm, Pollen und Feinstaub (insbesondere in der Stadt) kommen in die Wohnung

## Slide 24: Abluftanlage Preiswert und bedarfsgerecht
Günstigste Alternative (ab 2.000 €)
Bedarfsgeführt sparen sie ggf. Heizkosten
Wird häufig zu Feuchteschutz und Schimmelvermeidung verwendet (bei fensterlosen Sanitärräumen notwendig)
Oft einfach in der Nachrüstung
Bedarfsgeführte Abluftanlagen: gehen ab bestimmter CO2-Konzentration / Luftfeuchtigkeit automatisch in Betrieb.
Funktionsweise / Einbau
In Küchen und Bädern werden Ventilatoren eingesetzt, die die Raumluft nach draußen abführen
Durch eingebaute Luftdurchlässe in Außenwänden oder Fenstern der Wohn- und Schlafräume strömt Frischluft nach – ungefiltert und nicht vorgewärmt

## Slide 25: Pendellüfter (Push-Pull-Lüfter)
Ab 4000 €
Wärmerückgewinnung reduziert Wärmeverlust in Abhängigkeit der Windbedingungen um bis zu 75 %
Einsatz von Pollen- und Feinstaubfiltern möglich
Gute Luftdurchmischung ohne unangenehmen Luftzug
Funktionsweise / Einbau
Lüfter werden in Außenwänden installiert und funktionieren paarweise
Ein Lüfter saugt Frischluft an, ein weiterer Lüfter saugt Raumluft nach außen ab und speichert dabei die Wärme im Wärmetauscher
Nach kurzer Zeit tauschen die Lüfter die Richtung (Zu- und Abluftfunktion), die Zuluft wird über die gespeicherte Wärme vorgewärmt
Eventuell leise Geräusche im Raum wahrnehmbar

## Slide 26: Zentrale Zu- und Abluftanlage Bester Wohnkomfort und höchste Wärmerückgewinnung
10.000 € bis 20.000 €
Wärmerückgewinnung reduziert Wärmeverlust um bis zu 90 %
Im Sommer wird warme Außenluft durch Abluft vorgekühlt
Einsatz hocheffektiver Pollen- u. Feinstaubfiltern möglich
Funktionsweise / Einbau
Zentrales Lüftungsgerät wird meist im Keller oder unter dem Dach installiert
Es saugt über ein Leitungssystem Raumluft aus Küche, Bad und WC ab und gibt die Wärme über den Wärmetauscher an die Zuluft ab
Zuluft wird den Wohn- und Schlafräumen lautlos zugeführt

## Slide 27: Heizung

## Slide 28: Heizkreislauf Wie funktioniert das Heizsystem?
Komponenten
Wärmeerzeuger z.B. Kessel, Wärmepumpen oder Übergabestation (Fernwärme)
Leitungssystem zur Wärmeverteilung
Heizkörper oder Flächenheizung zur Wärmeübergabe

## Slide 29: Niedrige Vorlauftemperaturen Sinnvoll für alle Heizungen
Steigern die Effizienz
  Wärmepumpe: geringerer Stromverbrauch
  Heizkessel: verbesserter Nutzungsgrad
  Reduzieren den Energieverbrauch
  Weniger Verluste im System über Speicher und Rohrleitungen
Verlängern die Lebensdauer der Heizung
  Geringere thermische Materialbelastung kann Langlebigkeit erhöhen
Machen fit für erneuerbare Energien
  Voraussetzung für einen effizienten Betrieb
Je besser gedämmt, desto niedriger die Vorlauftemperatur.

## Slide 30: Wärmenetze vs. Einzellösung
Wärmenetze der Zukunft
Mögliche Wärmequellen für Heizzentrale
Abwärme
Großwärme- pumpen
BHKW / Heizkessel (immer mehr: Biogas und Wasserstoff, immer weniger: Erdgas und Öl)
Solarthermie
Holzhackschnitzel
Tiefengeothermie
Einzellösungen
Wärmepumpe
  Luft
  Erdreich
  Wasser
Biomasse
Hybridheizung

## Slide 31: Kommunale Wärmeplanung Möglichkeiten in Abhängigkeit der ausgewiesenen Gebiete
Quelle: Stadt Freiburg
Platzhalter für eine Darstellung Ihrer Wärme-planung mit Ausweisung der Wärmenetzgebiete
Wärmenetz vorh.*
* Netzbetreiber müssen für die schrittweise Umrüstung auf erneuerbare Energien sorgen
Anschluss möglich
In Ausnahmefällen: hauseigene Lösung
Wärmenetz,
geplante Erweiterung
Zukünftig anschließen (2027 und 2030), ggf. eine Zwischenlösung nötig
In Ausnahmefällen: hauseigene Lösung
Wärmenetz-Eignungsgebiet
Potential für Wärmenetz, Entstehung ungewiss, ggf. zukünftiger Anschluss
Alternativ: hauseigene Lösung
Kein Wärmenetz
Hauseigene Lösung (bspw. Wärmepumpe oder Biomasse)
Kein Wasserstoffnetz geplant

## Slide 32: Wärmepumpe im Überblick
Entnehmen ihrer Umgebung Wärme und bringen sie mit Hilfe von Strom auf ein höheres Temperaturniveau.
Luft- (Wasser-) Wärmepumpe
Wärmequelle (Außenluft)
Übergabemedium (Heizungswasser)
 Wird nicht immer mit angegeben
Wird nur von Luft-Wärmepumpen gesprochen, sind meist Luft-Wasser-Wärmepumpen gemeint und nicht Luft-Luft-Wärmepumpen (=Klimageräte).

## Slide 33: Marktanteile 2026 Wärmepumpen in Deutschland
Chart: 
| Luft-Wasser & Luft-Luft-Wärmepumpen | Erdwärme-/Sole-Wärmepumpen | Sonstige Wärmepumpen inkl. Grundwasser
Marktanteile | 0.95 | 0.04 | 0.01
Quelle: BWP/BDH-Absatzstatistik für 2026

## Slide 34: Wärmequellen für Wärmepumpen
Luft-Luft- Wärmepumpe
Luft-Wasser- Wärmepumpe
Wasser-Wasser- Wärmepumpe
Sole-Wasser-Wärmepumpen
Luft
Luft über Innengeräte
Grundwasser
Erdreich über
Erdsonden
Wasser in Heizkörper / Flächenheizung
Erdkollektoren
Wärmeübergabe im Haus

## Slide 35: Wärmequelle: Luft
Luft-Luft- Wärmepumpe
Luft-Wasser- Wärmepumpe
Günstig(er) in der Anschaffung
im Winter bei kalten Außen-temperaturen weniger effizient
Aufstellort für Außengerät(e) erforderlich
Luft über Innengeräte
Wasser in Heizkörper / Flächenheizung
Wärmeübergabe im Haus:

## Slide 36: Wärmequellen: Wasser und Erdreich
Wasser-Wasser- Wärmepumpe
Sole-Wasser-Wärmepumpen
Teuer in der Anschaffung
Effizienter als Wärmequelle Luft
Grundwasser-eingriffe sind sensibel für Umwelt
Funktionsgefährdung durch absinkendes Grundwasser
Grundwasser
Wärmequelle
Erdsonden
Erdkollektoren
Erdreich über

## Slide 37: Verbreitung von Wärmepumpen in Europa Vorhandene Wärmepumpen pro 1.000 Haushalt im Jahr 2025
Chart: 
| Großbritannien | Slovakei | Polen | Deutschland | Irland | Tschechien | Ungarn | Portugal | Niederlande | Spanien | Schweiz | Österreich | Litauen | Italien | Belgien | Frankreich | Dänemark | Estland | Schweden | Finnland | Norwegen
Anzahl | 23 | 43 | 53 | 62 | 82 | 86 | 93 | 95 | 95 | 98 | 130 | 134 | 143 | 182 | 195 | 217 | 231 | 362 | 506 | 543 | 651
Zubau 2025 immer noch zu gering
Wärmepumpen-Betrieb auch in kalten Regionen effizient möglich.

## Slide 38: Wärmepumpe im Detail Funktionsweise und Maß für Effizienz
JAZ = Jahresarbeitszahl
Maß für Effizienz: beschreibt das Verhältnis der nutzbaren Wärmemenge zur eingesetzten Strommenge
Bedeutet, dass in einem Jahr im Durch-schnitt aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme gewonnen werden
1 kWh
Strom
Wärme
3-4 kWh

## Slide 39: Wärmepumpe im Detail Wärmeübergabe
Wärmepumpe kann betrieben werden mit
  (Bestands-)Heizkörpern
  Flächenheizungen (effizienter)
Wärmenutzung
  Warmwasser (Legionellengefahr bei geringeren Temperaturen)
  Heizkörper
  Flächenheizungen (Decken-, Wand- und Fußbodenheizungen)
Wärmepumpe kann im Sommer auch temperieren
  Kühlleistung abhängig von Art der Wärmeübergabe (Luft oder Wasser)
  Meist nur bei Flächenheizung sinnvoll, Raumtemperatur kann um bis zu 3 ̊C gesenkt werden

## Slide 40: Wärmepumpe im Detail Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb
Niedrige Vorlauftemperatur
  Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter der Betrieb der Wärmepumpe
  Vorlauftemperatur sollte unter 55 ̊C liegen, je niedriger desto besser
Hydraulischer Abgleich
  Sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung
  Voraussetzung für Förderung
  Auch Einrohrheizungen können abgeglichen und optimiert werden
Vorlauftemperatur des Heizkessels absenken
55 °C (in der Frostperiode) oder 45 °C (Außentemperaturen um null Grad)
Thermostate an den Heizkörpern auf 20 °C drehen (Stufe 3 von 5)
Werden alle Räume ausreichend warm, ist das Gebäude fit für eine Wärmepumpe
Wenn nicht, sind Optimierungsmaßnahmen oder energetische Sanierungen notwendig
Selbsttest – bereit für die Wärmepumpe?

## Slide 41: Wärmepumpe im Detail Sicherheit für kalte Tage ohne Fossile
Übergabe optimieren
  Einzelne Heizkörper tauschen
Spitzenlast bei Bedarf abdeckbar mit
  Einzelöfen in Wohnräumen an kalten Tagen (auch ohne Wassertasche*)
  In Einzelfällen: Stromdirektheizungen für einzelne Räume
Spitzenlast = kurzfristig hohe Leistung an besonders kalten Tagen
Warmwasser richtig planen
  Zirkulationsleitungen und Speicher haben hohe Verluste
  Wenn möglich vermeiden und
  Warmwasser getrennt von der Wärmepumpe erzeugen
  Wärmepumpen weniger effizient bei hohen Wassertemperaturen
  Temperatur des Warmwassers reduzieren
  Durch dezentrale Warmwasserbereitung (Frischwasserstation, Durchlauferhitzern, Brauchwasserwärmepumpen oder Boilern)

## Slide 42: Notwendigkeit Flächenheizung?
Jährliche Effizienz im Heizmodus (JAZ)
Quelle: Fraunhofer ISE, Untersuchungszeitraum: 2014-2019
Effizienter Wärmepumpenbetrieb auch mit Heizkörpern oder gemischten Übergabesystemen möglich
Flächenheizung ermöglicht Betrieb mit niedrigerer Vorlauftemperatur  erhöht die Effizienz
Bei einer Vorlauftemperatur von max. 55 ̊C ist ein effizienter Wärmepumpenbetrieb möglich
Heizkörper
Gemischt
Fußbodenheizung

## Slide 43: Luft-Luft-Wärmepumpen = Klimagerät Heizen und Kühlen möglich
Außengerät
an Fassade
auf Dach
am Balkon
evtl. im unbeheizten Dachraum
als Ergänzung zur aktuellen Heizung möglich
als alleiniges Heizsystem: energetischer Mindeststandard nötig
vor allem geeignet als Ersatz für Etagenheizungen in Mehrfamilienhäusern
bei größeren Wohnflächen können mehrere Außengeräte nötig sein (ein Außengerät versorgt bis zu drei Innengeräte)
Warmwasserbereitung muss separat gelöst werden
Funktionsweise
Raumluft wird umgewälzt und dabei erwärmt (keine Wohnraumlüftung)
Heizkörper werden nicht mehr benötigt
Inneneinheiten benötigen elektr. Anschluss und sind über dünne Kältemittelleitungen verbunden

## Slide 44: +
Hybridheizungen mit Wärmepumpe
Hybrid = Kombination aus zwei Heizsystemen
Wärmepumpe als Grundlast erzeugt bis zu 90 Prozent der Wärme
Gaskessel oder Pelletheizung für Spitzenlast ergänzt oder ersetzt Wärmepumpenbetrieb an kalten Tagen
Einsatzmöglichkeiten
Wärmepumpe als Ergänzung: vor allem, wenn die Gasheizung noch nicht alt ist
Gebäude noch nicht fit für erneuerbare Energien: sinnvoll während schrittweiser Sanierung, insb., wenn Heizungstausch frühzeitig nötig ist (bspw. bei Havarie). Nach Sanierung kann auf fossilen Anteil verzichtet werden.
Frühzeitige Nutzung von Erneuerbaren möglich (bei schrittweiser Sanierung)
Höhere Vorlauftemperaturen möglich
Geeignet für Denkmäler
–
Höhere Wartungskosten
Mehr Platzbedarf
Fehleranfälligeres System

## Slide 45: Welche Heizung passt zu meinem Haus? Entscheidungshilfe in Abhängigkeit vom Gebäude-Baujahr
Heizungsart
Anschluss an ein Wärmenetz regionale Netzverfügbarkeit prüfen
Biomasseheizung** Lagerraum nötig, Verfügbarkeit und Preisentwicklung unklar
Wärmepumpe
Heizkörper
Flächenheizung
Stromdirektheizung teurer Betrieb durch geringe Effizienz
Öl- & Gaskessel teurer Betrieb, strenge Gesetzesvorschriften***, Verfügbarkeit u. Preisentwicklung erneuerbaren Energien unklar
Gebäudebaujahr*
vor 1978
1978 - 1995
ab 1995
✓
✓
✓ sinnvollere Alternativen
! umfangreich sanieren o. ggf. Hybridheizung
! teilweise Sanieren o. ggf. Hybridheizung
✓ ggf. Heizkörpertausch nötig
✓ sanieren sinnvoll
✓
✓
X
X
* Dämmstandard gemäß Gebäudebaujahr; umgesetzte Sanierungsmaßnahmen verbessern die Bewertung ** Umfasst Pellet-, Hackschnitzel- und Scheitholzkessel. Holz als Brennstoff nicht sinnvoll in Gebäuden mit gutem Dämmstandard *** Gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) und Erneuerbaren-Wärme-Gesetz BW (EWärmeG)

## Slide 46: Photovoltaik

## Slide 47: Komponenten einer Photovoltaik-Anlage
Typisches Photovoltaik-Modul:
Maße: ca. 1,70 m x 1,00 m
Leistung: ca. 380 – 400 Wp* ≙ 220 – 240 Wp/m²
jährlicher Ertrag pro kWp: ca. 1.000 kWh**

## Slide 48: Nutzungsmöglichkeiten für den PV-Strom
Den Strom selbst zu nutzen, ist besonders sinnvoll.
Nutzerverhalten anpassen (v.a. ohne Stromspeicher) „Strom verbrauchen, wenn die Sonne scheint“
Betrieb einer Wärmepumpe, Ladestation für E-Auto (Wallbox) usw.  Steigerung der Eigenverbrauchsquote und Autarkie*

## Slide 49: Wirtschaftlichkeit Aktuelle Vergütungsformen bis Ende 2026
Volleinspeisung = vollständige Einspeisung ins Netz
Vergütung**: bis 10 kWp: 12,22 Ct / kWh 10 bis 40 kWp: 10,24 Ct / kWh
Überschusseinspeisung = Eigenverbrauch + Teileinspeisung
Vergütung**: bis 10 kWp: 7,70 Ct / kWh 10 bis 40 kWp: 6,66 Ct / kWh
* aktuell verpflichtend für PV-Anlagen ≥ 100 kWp. ** Stand August 2026; garantiert vom Stromnetzbetreiber für 20 Jahre ab Inbetriebnahme; Vergütungshöhe abhängig von PV-Leistung und Zeitpunkt der Inbetriebnahme (Vergütungen sinken halbjährig um 1 % zum 01. Februar / August. *** Marktprämie wird bei geförderter Direktvermarktung von Netzbetreiber ausbezahlt; entspricht Differenz zur EEG-Einspeisevergütung; entfällt bei ungeförderter Direktvermarktung.
Aktuelle Vergütungsformen
Direktvermarktung* = Verkauf an Strombörse
Vergütung: Börsenstrompreis + Marktprämie*** abzüglich Direktvermarktungsgebühr

## Slide 50: Wirtschaftlichkeit Vergütungsformen ab 2027
* gilt zunächst für PV-Anlagen < 50 kWp; ab 2028 für PV-Anlagen < 25 kWp und von 2029 bis 2030 für PV-Anlagen < 7 kWp. PV-Anlagen ≥ 50 kWp unterliegen ab 2027 der geförderten Direktvermarktung. ** Übergangszahlung reduziert sich analog zum aktuellen Degressionsverfahren halbjährig um 1 Prozent. *** Direktvermarktungsbonus gilt nur für PV-Anlagen < 25 kWp. **** unterliegt im Tagesverlauf starken Schwankungen.
Monate 1 – 36 (3 Jahre)
Übergangszahlung: 5,2 ct/kWh (reduziert sich ab August 2027 halbjährig aufgrund Degression**)
Monate 37 – 84 (4 Jahre)***
Wechsel in Direktvermarktung: Markterlöse plus 1,5 ct/kWh Direktvermarktungsbonus
Ab 8. Jahr (unbefristet)
Ungeförderte Direktvermarktung
= Markterlöse aus Direktvermarktung****
Geplante Übergangsregeln für Inbetriebnahmen ab 01.01.2027*
Volleinspeisung: bis 10 kWp: 12,22 Ct / kWh 10 bis 40 kWp: 10,24 Ct / kWh
Überschusseinspeisung: bis 10 kWp: 7,70 Ct / kWh 10 bis 40 kWp: 6,66 Ct / kWh
Aktuelle Vergütungsformen
Direktvermarktung*: Börsenstrompreis + Marktprämie abzüglich Direktvermarktungsgebühr

## Slide 51: Beispielhafte Eigenverbrauchsquote Einspeisen vs. selbst nutzen
Einfamilienhaus mit einer Photovoltaikanlage mit z.B. 8 kWp Leistung und 5 kWh Speicher
Chart: 
| Erzeugter PV-Strom
Datenreihe 1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20
Datenreihe 2 | 0 | 80 | 15 | 15 | 15
Datenreihe 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
Datenreihe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
 | 0 | 0 | 65 | 35 | 25
100 %
Erzeugter PV-Strom
80 %
20 %
20 % Haushalt
65 %
35 %
20 % Haushalt +15 % Speicher
35 %
65 %
20 % Haushalt
+15 % Speicher
+30 % Wärme-pumpe
25 %
75 %
20 % Haushalt
+15 % Speicher
+30 % Wärme- pumpe
+10 % E-Auto
Netzeinspeisung
Selbstgenutzter Strom
Alle Werte sind exemplarisch aber als realistische Größenordnung zu verstehen und können im Einzelfall – u.a. je nach Verbrauch und Nutzerverhalten – erheblich abweichen.

## Slide 52: Ertrag bei unterschiedlicher Ausrichtung
Ausrichtung der Photovoltaikanlage
Süd: höchster Stromertrag
Ost-West: Stromerzeugung, wenn Bedarf am höchsten
Neigungswinkel
optimal: 30 – 35 °(höchster Ertrag)
minimal: 10 – 15 °(Selbstreinigungseffekt)
Verschattung
in Vorplanung berücksichtigen
ggf. Zusatzkomponenten einplanen*
Verschmutzung
regelmäßige Reinigung der Module sinnvoll

## Slide 53: Photovoltaik-Anlage mit Wärmepumpe
Beispiel aus der Praxis:
Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten (saniert zum Effizienzhaus 55)
PV-Anlage mit 10 kWp Leistung
Wärmepumpe 20 kW Leistung
Eigenverbrauchsquote steigt durch die Wärmepumpe wird mehr produzierter PV-Strom selbst genutzt
Chart: 
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Stromerzeugung | 550 | 550 | 850 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 900 | 600 | 450 | 350
Stromverbrauch | 1800 | 1430 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1150 | 1550 | 1800
kWh
Photovoltaik-Ertrag reicht nicht für Wärmepumpenbetrieb im Winter

## Slide 54: Ersteinschätzung Energieatlas BW – Solarkataster
zeigt Solarpotenzial von Dachflächen
liefert hilfreiche Zusatzinformationen z.B. Dachfläche, -ausrichtung, -neigung, etc.
ermöglicht überschlägige Wirtschaftlichkeitsberechnung mit umfangreichen Eingabemöglichkeiten
www.energieatlas-bw.de

## Slide 55: Informationen für Mehrfamilienhäuser Kostenfreier Leitfaden
Beinhaltet:
Vorstellung aller Betriebskonzepte
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Projektumsetzung
Glossar mit Begriffserklärungen, Musterdokumenten und weiteren Informationen
energieagentur-regio-freiburg.eu/pv-mehrparteienhaus

## Slide 56: PACKEN WIR’S AN!